# Приказ Главгоссвязьнадзора РФ от 28 декабря 1998 г. N 98
"Об утверждении Временной инструкции проведения проверок по охране труда лицензиатов связи"

В целях регулирования деятельности государственных инспекторов по надзору за связью в области охраны труда Госсвязьнадзора России при проведении проверок лицензиатов связи приказываю:

1. Утвердить Временную инструкцию проведения проверок по охране труда лицензиатов связи, согласованную с Гострудинспекцией.

2. Начальникам региональных управлений Госсвязьнадзора России принять Временную инструкцию к руководству и исполнению.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на УПСО (Родченко).

| Начальник Главгоссвязьнадзора России | Н.А. Логинов |
| --- | --- |

# Временная инструкция
проведения проверок по охране труда лицензиатов связи
(утв. приказом Главгоссвязьнадзора РФ от 28 декабря 1998 г. N 98)

# 1. Общие положения

1.1. Временная инструкция проведения проверок по охране труда лицензиатов связи подготовлена на основе Федерального закона "О связи", "Основ законодательства Российской Федерации об охране труда", Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях", "Положения о службе государственного надзора за связью в Российской Федерации", утвержденного постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 15.11.93 N 1156, "Положения о лицензировании деятельности в области связи в Российской Федерации", утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.94 N 642, "Положения об организации контроля лицензируемой деятельности в области связи", утвержденного Главгоссвязьнадзором России 31.03.95, "Положения о порядке регистрации начала строительства, проведения экспертизы и выдачи разрешения на эксплуатацию законченных строительством объектов связи", утвержденного приказом Главгоссвязьнадзора России от 15.12.97 N 61, "Соглашения о взаимодействии службы Государственного надзора за связью в Российской Федерации и Федеральной инспекции труда при Министерстве труда Российской Федерации (Рострудинспекции) в области охраны труда" от 11.06.95, "Положения о государственных инспекторах по охране труда службы государственного надзора за связью в Российской Федерации", утвержденного приказом Главгоссвязьнадзора России от 04.04.97 N 13.

1.2. Настоящая инструкция устанавливает и регулирует деятельность региональных управлений Госсвязьнадзора России, государственных инспекторов по охране труда службы государственного надзора за связью в Российской Федерации (далее именуется - государственный инспектор) при организации и проведении контроля лицензируемой деятельности (КЛД) и экспертизы объектов у лицензиатов в части выполнения требований руководящих и нормативных документов по охране труда и обеспечения безопасных условий выполнения работ при осуществлении производственной деятельности.

При проведении КЛД или экспертизы законченных строительством объектов связи государственный инспектор руководствуется требованиями межотраслевых и отраслевых руководящих документов в соответствии с "Перечнем основных действующих законодательных и нормативных актов по охране труда" (приложение 1). Основные практические вопросы охраны труда, подлежащие проверке, приведены в "Перечне проверяемых документов и практических требований" (приложение 2).

1.3. Контролю лицензируемой деятельности подлежат лицензиаты, получившие лицензию Госкомсвязи России (Минсвязи России) на осуществление деятельности в области связи.

В процессе надзорной деятельности обследованию подлежит выполнение требований межотраслевых и отраслевых нормативных актов по охране труда на всех рабочих местах основных и вспомогательных подразделений организаций, предприятий и учреждений - операторов связи, на которых заняты их работники.

1.4. Государственный инспектор при проверке безопасной эксплуатации оборудования вправе потребовать от лицензиата наличие необходимых документов о регистрациях, разрешениях на эксплуатацию, об освидетельствованиях и инструментальных измерениях, которые выдаются организациями, имеющими на то лицензии, органами надзора и контроля других ведомств.

# 2. Планирование работы государственного инспектора по охране труда
службы государственного надзора за связью

2.1. На основании годового плана управления Госсвязьнадзора России по проведению КЛД и экспертизы объектов государственный инспектор составляет годовой план проверок лицензиатов по вопросам охраны труда.

План утверждается начальником управления и согласовывается с государственной инспекцией труда по субъекту Российской Федерации.

2.2. Перед обследованием лицензиата связи (объекта) государственный инспектор составляет "План проведения проверки по охране труда лицензиата связи" (приложение 3).

В "Плане проведения проверки по охране труда лицензиата связи" государственный инспектор ставит перед лицензиатом задачи в зависимости от цели проверки:

- проведение экспертизы законченного строительством или реконструированного объекта;

- проведение КЛД лицензиата по выполнению требований межотраслевых и отраслевых документов по охране труда;

- расследование несчастных случаев на производстве;

- оценка выполнения лицензиатом предписаний предыдущей проверки;

- по жалобам и обращениям со стороны потребителей услуг связи по лицензии или со стороны других операторов, сети которых взаимодействуют с сетью проверяемого оператора в рамках рассматриваемой лицензии;

- по соответствующим указаниям Госкомсвязи России, Главгоссвязьнадзора России, других органов федеральной власти или власти субъекта Федерации.

# 3. Требования по охране труда при проведении экспертизы законченного
строительством (реконструированного) объекта связи

3.1. Проведение экспертизы объекта связи по выполнению требований межотраслевых и отраслевых руководящих документов по охране труда подразделяются на два вида:

- лицензиат закончил строительство объекта связи и представляет его на экспертизу комиссии Госсвязьнадзора России;

- лицензиат провел реконструкцию оборудования и ему необходимо получить разрешение на ввод его в эксплуатацию.

3.2. При завершении строительства объекта связи лицензиат представляет его на экспертизу комиссии Госсвязьнадзора России. При экспертизе государственный инспектор проверяет в соответствии со СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения" наличие у лицензиата следующих документов:

- комплекты рабочих чертежей на строительство предъявляемого объекта, разработанные проектными организациями, с отметками о соответствии выполненных в натуре работ проектным чертежам или внесенными в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;

- сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций, деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ;

- акты испытаний внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и дренажных устройств;

- акты выполнения уплотнений (герметизации) вводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах проходов через подземную часть наружных стен зданий, предусмотренных проектом;

- акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей (наличие паспортов на заземляющие устройства, протоколы измерений сопротивления изоляции проводов и кабелей, переходного сопротивления, полного сопротивления петли "фаза-нуль", сопротивления растеканию тока заземлителей);

- акты испытаний устройств и систем телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и автоматизации;

- акты испытаний устройств и систем, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и молниезащиту объекта;

- акты скрытых работ с подписями ответственных представителей организаций заказчика и подрядчика;

- инструкции по охране труда на рабочих местах персонала;

- протоколы, журналы и удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и проверки знаний эксплуатационного персонала по правилам охраны труда и электробезопасности для работы на обследуемом объекте.

3.3. В том случае, когда лицензиат провел реконструкцию оборудования и ему необходимо получить разрешение на ввод его в эксплуатацию, государственный инспектор проверяет применение нормативных актов по охране труда, касающихся только вновь вводимого оборудования:

- сертификаты на вновь вводимое оборудование;

- протоколы измерений сопротивления изоляции проводов и кабелей, переходного сопротивления, полного сопротивления петли "фаза-нуль", касающихся вновь вводимого оборудования;

- инструкции по охране труда для персонала, обслуживающего вновь вводимое оборудование;

- протоколы, журналы и удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и проверки знаний эксплуатационного персонала по правилам охраны труда и электробезопасности для эксплуатации данного оборудования.

3.2. По результатам проведения экспертизы законченного строительством объекта связи государственный инспектор отмечает:

- соответствие выполненных работ проекту;

- соответствие вновь вводимого объекта действующим правилам и нормам охраны труда;

- вывод по результатам экспертизы.

3.3. В выводах по результатам экспертизы реконструированного объекта государственный инспектор отмечает соответствие вновь вводимого оборудования представленному проекту по его реконструкции и соответствие его правилам и нормам охраны труда.

# 4. Проведение обследования предприятия при контроле
лицензируемой деятельности

4.1. При обследовании предприятий по охране труда проверяются:

- приказы об организации работы по охране труда (назначение ответственных за охрану труда по предприятию и по подразделениям и т.п.);

- проведение предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров работников;

- документы по обучению и проверке знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих;

- документы по аттестации эксплуатационного персонала по электробезопасности (аттестация электротехнического персонала с присвоением группы по электробезопасности не ниже III, электротехнологического персонала - не ниже II, неэлектротехнического персонала - I группы);

- инструкции по охране труда для работников по отдельным профессиям и для отдельных видов работ;

- обеспечение работающих спецодеждой, спецобувью, средствами защиты, инструментами и приспособлениями;

- документы по учету и расследованию несчастных случаев на производстве;

- документы аттестации рабочих мест по условиям труда;

- документы о проведении испытаний и освидетельствований грузоподъемных машин, сосудов, работающих под давлением, теплосетей, котлов, газового хозяйства, сварочного оборудования, линейных сооружений, антенных опор;

- документы по содержанию в исправном состоянии устройств защитного заземления оборудования, молниезащиты зданий и сооружений;

- соблюдение правил устройства сетей и сооружений связи, соответствие состояния производственных и служебных помещений, территорий, размещения основного и вспомогательного производственного оборудования нормативным требованиям охраны труда;

- соблюдение условий безопасности труда при эксплуатации сетей и сооружений связи, основного и вспомогательного оборудования;

- наличие и содержание санитарно-бытовых помещений.

# 5. Оформление результатов обследования лицензиата (объекта) на
соответствие нормативным документам по охране труда

5.1. По результатам обследования государственный инспектор составляет "Справку о проверке лицензиата по охране труда" (именуемую далее - Справка) (приложение 4).

В Справке следует отразить:

- фактическое состояние организации работы по охране труда у лицензиата (на объекте);

- нарушения и отступления от нормативных требований по охране труда, обнаруженные при проверке соблюдения правил устройства сетей и сооружений связи, состояния производственных и служебных помещений, территорий, эксплуатации основного и вспомогательного производственного оборудования;

- вывод с оценкой фактического состояния работы по охране труда у лицензиата (на объекте) и выполнения требований безопасности труда на рабочих местах.

5.2. Нарушения требований правил и норм охраны труда указываются в Предписании (приложение 5). Сроки устранения замечаний рекомендуется согласовывать с оператором. Каждый пункт Предписания необходимо обосновать соответствующими ссылками на нормативные документы (приложение 1). Один экземпляр Предписания выдается оператору, второй экземпляр вместе со Справкой представляется председателю комиссии Госсвязьнадзора России по проверке данного лицензиата (объекта), третий экземпляр остается у государственного инспектора.

5.3. При выполнении инспекции по заданию руководства Госсвязьнадзора (вне комиссии) действия государственного инспектора определяются поставленной перед ним задачей. Форма и порядок отчета соответствуют п.5.2 Временной инструкции.

5.4. При обнаружении грубых нарушений требований охраны труда у лицензиата, представляющих угрозу жизни и здоровья работников, государственный инспектор выдает руководителю предприятия (лицензиату) предписание о приостановлении работы в производственном подразделении (на оборудовании) до устранения нарушений. О факте выдачи предписания государственный инспектор ставит в известность председателя комиссии Госсвязьнадзора России или начальника регионального управления Госсвязьнадзора России.

5.5. При невыполнении лицензиатом ранее выданных предписаний государственный инспектор готовит служебную записку на имя старшего государственного инспектора Управления Госсвязьнадзора России с просьбой о наложении на руководителя проверяемого предприятия административного взыскания (штрафа).

При совершении административных правонарушений, предусмотренных статьями 139.2 и 140.2 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях (в редакции Федерального закона от 06.08.96 N 108-ФЗ), государственный инспектор составляет в установленном порядке протокол об административном правонарушении, на основании которого старший государственный инспектор по надзору за связью в Российской Федерации выносит постановление по делу об административном правонарушении.

5.6. При неоднократном невыполнении ранее выданных предписаний государственный инспектор должен подготовить материалы руководству регионального управления Госсвязьнадзора России для обращения в Рострудинспекцию, органы исполнительной власти и правоохранительные органы субъекта Российской Федерации для принятия конкретных мер к лицензиату.

Согласовано

Заместитель руководителя

Рострудинспекции - Главный

государственный инспектор

| по охране труда Российской Федерации | В.И.Медведев |
| --- | --- |

Приложение 1

к п.1.2

# Перечень основных действующих законодательных и нормативных актов по
охране труда

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.94 N 937 в Российской Федерации действует система нормативных правовых актов, содержащих единые нормативные требования по охране труда, которые должны соблюдаться федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности при проектировании, строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и оборудования, разработке технологических процессов, организации производства и труда.

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐

│ Наименование вида нормативного правового акта │  Утверждающие органы  │

├───────────────────────────────┬───────────────┤                       │

│            полное             │     сокр.     │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│Госстандарты системы стандартов│ГОСТ Р ССБТ    │Госстандарт      России│

│безопасности труда             │               │Минстрой России        │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│Отраслевые  стандарты   системы│ОСТ ССБТ       │Федеральные органы исп.│

│стандартов безопасности труда  │               │власти                 │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│Санитарные правила             │СП             │Госкомсанэпиднадзор    │

│                               │               │России                 │

├───────────────────────────────┼───────────────┤                       │

│Санитарные нормы               │СН             │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┤                       │

│Гигиенические нормативы        │ГН             │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┤                       │

│Санитарные правила и нормы     │СанПиН         │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│Строительные нормы и правила   │СНиП           │Минстрой России        │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│Правила безопасности           │ПБ             │Федеральные органы и их│

├───────────────────────────────┼───────────────┤надзора в  соответствии│

│Правила устройства и безопасной│ПУБЭ           │с их компетенцией      │

│эксплуатации                   │               │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┤                       │

│Инструкции по безопасности     │ИБ             │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│Правила   по    охране    труда│ПОТ М          │Минтруд России         │

│межотраслевые                  │               │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│Межотраслевые                  │               │Минтруд         России,│

│организационно-методические    │               │федеральные      органы│

│документы           (положения,│               │надзора                │

│методические          указания,│               │                       │

│рекомендации)                  │               │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┼───────────────────────┤

│Правила   по    охране    труда│ПОТ О          │Федеральные      органы│

│отраслевые                     │               │исполнительной власти  │

├───────────────────────────────┼───────────────┤                       │

│Типовые  отраслевые  инструкции│ТОИ            │                       │

│по охране труда                │               │                       │

├───────────────────────────────┼───────────────┤                       │

│Отраслевые                     │               │                       │

│организационно-методические    │               │                       │

│документы           (положения,│               │                       │

│методические          указания,│               │                       │

│рекомендации)                  │               │                       │

└───────────────────────────────┴───────────────┴───────────────────────┘

# 1. Межотраслевые нормативные акты по охране труда

В межотраслевых правилах и нормативных актах содержатся требования, которые предъявляются к охране труда в организациях, на предприятиях и в учреждениях всех отраслей.

1.1. Основы законодательства Российской Федерации по охране труда (постановление Верховного Совета Российской Федерации от 06.08.93 N 5601).

1.2. Кодекс законов о труде Российской Федерации, гл. 10 (постановление Верховного Совета Российской Федерации от 25.09.92 N 3544-1)

1.3. О сертификации продукции и услуг (закон Российской Федерации от 10.06.93 N 5151-1).

1.4. О проведении обязательной сертификации постоянных рабочих мест на производственных объектах, средств производства, оборудования, средств коллективной и индивидуальной защиты (постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.94 N 485).

1.5. ГОСТ 464-79 "Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов и антенн систем коллективного приема телевидения".

1.6. ГОСТ 12.2.009-80 "ССБТ. Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности", с изм. 1978-92.

1.7. ГОСТ 12.2.026-77 "ССБТ. Оборудование деревообрабатывающее. Общие требования безопасности", с изм. 1980-91.

1.8. ГОСТ 12.3.003-86 "ССБТ. Работы электросварочные. Общие требования безопасности", с изм. 1983-90.

1.9. ГОСТ 12.1.005-88 "ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны".

1.10. ГОСТ 12.3.005-75 "ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности".

1.11. ГОСТ 12.4.026-78 "ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности", с изм. 1980-86.

1.12. ГОСТ 12.4.124-83 "ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования".

1.13. СНиП 3.01.04-87 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения".

1.14. СНиП III-4-80 "Правила производства и приемки работ".

1.15. СН 305-77 "Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений" (утверждена Госстроем России).

1.16. СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 "Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)" (постановление Госкомсанэпиднадзора России 08.05.96 N 9).

ГАРАНТ:

См. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03", введенные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 июня 2003 г. N 135 с 30 июня 2003 г.

1.17. СанПиН 2.2.2.542-96 "Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным ЭВМ и организации работы" (постановление Госкомсанэпиднадзора России 14.07.96 N 14).

ГАРАНТ:

См. Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.

1.18. СН 2.2.4/2.1.8.583-96 "Инфразвук на рабочих местах, в жилых и общественных помещениях и на территории жилой застройки".

1.19. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 "Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий".

1.20. ГН 2.1.8/2.2.4.019-94 "Временные допустимые уровни воздействия электромагнитных излучений, создаваемых системами сотовой радиосвязи" (постановление Госкомсанэпиднадзора России 27.12.94 N 12).

ГАРАНТ:

См. СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03, введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13 марта 2003 г. N 18 с 1 июня 2003 г.

1.21. РД 34.21.122-87 "Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений" (утверждена Минэнерго СССР 12.10.87).

1.22. РД 45.002-96 "Руководство по установлению номенклатуры средств измерений, подлежащих поверке".

1.23. Правила устройства электроустановок (6-е изд., переработанное и дополненное, 1998.).

1.24. Правила эксплуатации электроустановок потребителей (5-е издание, переработанное и дополненное, 1997).

1.25. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (4-е издание, переработанное и дополненное, 1994).

1.26. Правила применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним (утверждены Главгосэнергонадзором России 26.11.92).

ГАРАНТ:

См. Инструкцию по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утвержденную приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. N 261

1.27. Сборник правил и инструкций, применяемых при эксплуатации электроустановок потребителей, чч.1 и 2 (Госэнергонадзор, 1995).

1.28. ППБ-01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (приказ МВД России от 14.12.93 N 536).

1.29. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов.

ГАРАНТ:

См. Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 5 июня 2003 г. N 60

1.30. ПБ 10-14-92 Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (утверждены Госгортехнадзором России 30.12.92).

ГАРАНТ:

См. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов ПБ 10-382-00, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 31 декабря 1999 г. N 98

1.31. ПБ 10-11-92 Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) (утверждены Госгортехнадзором России 19.11.92 N 33).

ГАРАНТ:

См. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек), утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 87

1.32. ПБ-10-115-96 Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (с изменениями и дополнениями, утверждены Госгортехнадзором России 02.09.97).

ГАРАНТ:

См. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением, утвержденные постановлением Госгортехнадзора РФ от 11 июня 2003 г. N 91

1.33. ПОТ РО-200-01-95 Правила по охране труда на автомобильном транспорте (приказ Минтранса России 13.12.95 N 106).

1.34. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа, водогрейных котлов и водонагревателей с темп. нагрева воды не выше 338 К (приказ Минстроя России от 28.08.92 N 205).

1.35. Правила безопасности в газовом хозяйстве (утверждены Госпроматомнадзором СССР 26.12.90).

1.36. Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (утверждены Госгортехнадзором России 11.02.92).

1.37. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями (утверждены Минэнерго СССР 30.04.85).

1.38. Правила аттестации сварщиков (утверждены Госгортехнадзором России 16.03.93).

1.39. Положение о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве (постановление Правительства Российской Федерации от 03.06.95 N 558, введено в действие указанием Минсвязи России от 15.06.95 N 109-у).

1.40. Об утверждении форм и порядка заполнения документов к Положению о порядке расследования несчастных случаев на производстве (постановление Минтруда России от 01.08.95 N 44, введено в действие указанием Госкомсвязи России от 25.08.95 N 162-у).

1.41. Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (постановление Минтруда России от 14.03.97 N 12, введено в действие приказом Госкомсвязи России от 10.07.97 N 89).

1.42. Положение об обеспечении безопасности дорожного движения на предприятиях, в учреждениях и организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов (приказ Минтранса России от 09.03.95 N 27).

1.43. Положение о проведении планово-предупредительных ремонтов производственных зданий и сооружений (постановление Госстроя СССР от 29.12.73 N 279).

1.44. Положение о порядке выдачи гигиенических сертификатов на продукцию (постановление Госкомсанэпиднадзора России от 05.01.93 N 1).

ГАРАНТ:

Приказом Минздрава РФ от 9 июня 2003 г. N 243 названное постановление признано утратившим силу

1.45. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды и специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС СССР 1979-82 с последующими изменениями и дополнениями).

1.46. Санитарные нормы микроклимата производственных помещений (приказ Минздрава СССР от 31.03.86 N 4088-86).

1.47. Наставление по аэродромной службе в гражданской авиации СССР НАС ГА-86, раздел 3.4 и приложение 8 (приказ Министерства гражданской авиации СССР от 26.03.86 N 23/и).

1.48. Рекомендации о проведении трехступенчатого контроля за состоянием техники безопасности на предприятиях и в организациях связи (утверждены ВЦСПС СССР 15.08.78).

1.49. Рекомендации по планированию мероприятий по охране труда (постановление Минтруда России от 27.02.95 N 11).

1.50. Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной одеждой и специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (постановление Госкомтруда СССР и ВЦСПС СССР от 24.05.83 N 100/П-9 с последующими изменениями и дополнениями).

1.51. О порядке проведения предварительных и периодических медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии (приказ Минздрава России от 14.03.96 N 90, введен в действие указанием Минсвязи России от 13.11.96 N 185-у).

1.52. О порядке допуска в эксплуатацию электролабораторий (письмо Главгосэнергонадзора России от 21.02.97 N 42-6/3-ЭТ).

1.53. Об утверждении разъяснения от 19.04.96 N 14 "О применении Положения о порядке расследования и учета несчастных случаев на производстве" (постановление Минтруда России от 19.04.96 N 21).

# 2. Отраслевые нормативные акты по охране труда

В отраслевых правилах и нормативных актах содержатся требования, которые предъявляются к охране труда в организациях, на предприятиях и в учреждениях отрасли "Связь" или других отраслей, имеющих лицензию на право деятельности в области связи.

2.1. ОСТ 45.05.-93 "Передатчики стационарные радиосвязи, радиовещания и телевидения. Блокировка внутреннего пространства. Общие технические требования. Методы испытаний" (приказ Минсвязи России от 05.12.94 N 272).

2.2. ОСТ 45.14-96 "ССБТ. Пункты усилительные необслуживаемые. Общие требования безопасности".

2.3. ОСТ 45.15-79 "ССБТ. Обмен почты через люковые окна стационарных предприятий почтовой связи при использовании автомобильного транспорта. Требования безопасности" (приказ Минсвязи СССР от 14.04.79 N 178).

2.4. ОСТ 45.17-79 "ССБТ. Оборудование технологическое для предприятий почтовой связи и Союзпечати. Общие требования безопасности" (приказ Минсвязи СССР от 25.02.80 N 90).

2.5. ОСТ 45.27-84 "ССБТ. Металлические мачты и башни радиопредприятий. Общие требования безопасности" (приказ Минсвязи СССР от 20.02.84 N 76).

2.6. ОСТ 45.19-80 "ССБТ. Аппаратура проводного вещания. Блокировка. Технические требования. Методы испытаний" (приказ Минсвязи СССР от 09.09.81 N 344).

2.7. ОСТ 45.43-87 "ССБТ. Обработка почты в стационарных предприятиях связи. Требования безопасности".

2.8. ОСТ 45.30-85 "ССБТ. Порядок обеспечения работников связи индивидуальными средствами защиты, их содержания, эксплуатации и ухода за ними" (введ. в действие приказом Минсвязи СССР от 09.04.85 N 147).

2.9. ОСТН (ВСН) 600-93 "Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения".

2.10. ВНТП 211-93 "Земные станции спутниковых систем передач" (приказ Минсвязи России от 15.07.93 N 168).

2.11. ВНТП 212-93 "Передающие и приемные радиостанции, радиотелевизионные передающие станции и радиотелевизионные ретрансляторы" (приказ Минсвязи России от 15.07.93 N 168).

2.12. ВНТП 213-93 "Радиорелейные линии прямой видимости" (приказ Минсвязи России от 15.07.93. N 168).

2.13. ВНТП-112-92 "Городские и сельские телефонные станции".

ГАРАНТ:

Взамен ВНТП 112-92 Министерством РФ по связи и информатизации от 12 октября 2000 г. введен в действие РД 45.120-2000

2.14. ВСН 116-93 "Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи" (приказ Минсвязи России от 15.07.93 N 168).

2.15. ВСН 332-93 "Инструкция по проектированию электроустановок предприятий и сооружений электросвязи, проводного вещания, радиовещания и телевидения".

2.16. ВСН 333-93 "Инструкция по проектированию. Проводные средства связи и почтовая связь. Производственные здания"

2.17. ВСН 600-IV-87 "Техника безопасности при монтаже технологического оборудования связи и электропитающих устройств".

2.18. ВСН 1-93 "Инструкция по проектированию молниезащиты радиообъектов" (приказ Минсвязи России от 15.07.93 N 168).

2.19. ПОТ РО-001-94 Правила по охране труда в учреждениях и на предприятиях почтовой связи и Роспечати (приказ Минсвязи России от 12.02.94 N 30).

2.20. ПОТ РО-45-002-94 Правила по охране труда на радиопредприятиях (приказ Минсвязи России от 02.12.94 N 271).

2.21. ПОТ РО-45-003-94 Правила по охране труда на станциях проводного вещания (приказ Минсвязи России от 05.12.94 N 270).

ГАРАНТ:

Приказом Минсвязи РФ от 24 июня 2002 г. N 65 приказ Минсвязи России от 5 декабря 1994 г. N 270 признан утратившим силу

Названным приказом с 1 октября 2002 г. утверждены и введены в действие "Правила по охране труда при работах на станциях проводного вещания" ПОТ РО-45-003-2002

2.22. ПОТ РО-004-94 Правила по охране труда на радиорелейных линиях связи (приказ Минсвязи России от 20.02.95 N 28).

ГАРАНТ:

См. действующие Правила по охране труда при работах на радиорелейных линиях связи ПOT PO-45-010-2002, утвержденные приказом Минсвязи РФ от 25 декабря 2002 г. N 148

2.23. ПОТ РО-45-005-95 Правила по охране труда при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) (приказ Минсвязи России от 18.03.96 N 26).

2.24. ПОТ РО-45-006-96 Правила по охране труда при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) (приказ Минсвязи России от 25.01.96 N 8).

2.25. ПОТ РО-45-007-96 Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах (приказ Минсвязи России от 29.05.97 N 72).

2.26. ПОТ РО-45-008-97 Правила по охране труда при работах на центральных и базовых станциях радиотелефонной связи (приказ Минсвязи России от 31.03.97 N 50).

2.27. Правила по охране труда на транспорте Министерства связи СССР (утверждены Минсвязи России 02.02.88).

2.28. Правила пересечения воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей с линиями электропередачи (Минсвязи СССР, 1979).

2.29. Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи (утверждены Минсвязи России 07.10.96).

2.30. Положение об организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации (приказ Минсвязи России от 24.01.94 N 18).

2.31. Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда руководителей, специалистов и рабочих предприятий, учреждений и организаций связи (приказ Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

ГАРАНТ:

Приказом Минсвязи РФ от 23 июля 2002 г. N 87 вышеназванный приказ отменен

2.32. Перечень профессий работников отрасли "Связь" с отнесением их к группам производственных процессов (приказ Минсвязи России от 24.04.93 N 94).

2.33. Перечень зданий и помещений, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения (утвержден Минсвязи России 29.08.95 N 4685).

2.34. Рекомендации по безопасному производству работ при вырубке, расчистке просек и заготовке столбов (приказ Минсвязи России от 01.07.87).

2.35. Рекомендации по порядку применения Основ законодательства Российской Федерации об охране труда на предприятиях, в учреждениях и организациях связи (указания Минсвязи России от 13.12.94 N 269-у).

2.36. Временные рекомендации по предотвращению попадания газа в помещения ввода кабелей предприятий связи (утверждены Минсвязи СССР, 1978).

2.37. Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи, книги 1 и 2 (утверждено Минсвязи России 21.12.95).

2.38. Сборник технологических карт на выполнение травмоопасных работ на воздушных линиях связи и проводного вещания (радиофикации) (утвержден Госкомсвязи России 19.01.98).

2.39. Инструкция по эксплуатации антенных сооружений радиорелейной связи (приказ Минсвязи СССР от 14.01.80).

2.40. Инструкция по эксплуатации металлических антенных опор радиоцентров и радиовещательных передающих станций (утверждена Минсвязи СССР, 1980).

2.41. Инструкция по эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха на предприятиях связи (утверждена Минсвязи СССР, 1979).

2.42. Инструкция по санитарному содержанию предприятий связи (приказ Минсвязи России от 24.06.93 N 160).

2.43. Инструкция по охране труда при технической эксплуатации и ремонте НУП (Центр "Оргтрудсвязь", 1991).

2.44. Инструкция по охране труда монтажника связи-спайщика. (Минсвязи России, Центр "Оргтрудсвязь", 1991)

2.45. Типовая инструкция по технике безопасности для разъездных работников почтовых вагонов (ВПН, ВПНЗ) (Минсвязи СССР, ЦНИЛОТ, 1984).

2.46. Типовая инструкция по охране труда электромонтера станционного оборудования телефонной связи при обслуживании систем передачи городских телефонных сетей (приказ Минсвязи России от 21.06.94 N 161).

2.47. Типовая инструкция по охране труда электромонтера междугородных линий связи (приказ Минсвязи России от 30.09.94 N 233).

2.48. Типовая инструкция по охране труда электромонтера воздушных линий связи и радиофикации (приказ Минсвязи России от 26.09.94 N 234).

2.49. Типовая инструкция по охране труда электромонтера линейных сооружений телефонной связи и радиофикации по обслуживанию абонентских пунктов и таксофонов (приказ Минсвязи России от 26.10.94 N 251).

2.50. Типовая инструкция по охране труда при работах в распределительном кабельном шкафу (приказ Госкомсвязи России от 14.07.98 N 122).

2.51. Типовая инструкция по охране труда при работах на кабельных опорах (приказ Госкомсвязи России от 14.07.98 N 122).

2.52. Рекомендации по применению Кодекса РСФСР об административных правонарушениях и Федерального закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об административных правонарушениях" от 06.08.96 N 108-ФЗ (утверждены Главгоссвязьнадзором России 25.07.98).

Приложение 2

к п.1.2

# Перечень проверяемых документов и практических требований

# Раздел I.
Перечень проверяемых документов

# 1. Общие положения

1.1. Положение об организации работы по охране труда в организации и/или приказ о распределении обязанностей по организации работы по охране труда и/или о назначении ответственного за охрану труда в организации и ее структурных подразделениях в зависимости от задач, численности и оргштатной структуры организации (приказ Минсвязи России от 24.01.94 N 18).

1.2. Журнал трехступенчатого (оперативного) контроля за состоянием охраны труда (рекомендации ВЦСПС СССР, утв. 15.08.78, указания Минсвязи России от 12.05.94 N 99-у).

1.3. Приказ о назначении ответственных за охрану труда в структурных подразделениях (п.3.1.4 пр. Минсвязи России от 24.01.94 N 18).

# 2. Законодательство об охране труда

2.1. Соглашение по охране труда работодателей и уполномоченных работниками представительных органов, прилагаемое к Коллективному договору (Прил.1 к постановлению Минтруда России от 27.02.95 N 11).

2.2. Приказ о создании совместного комитета (комиссии) по охране труда на предприятиях с численностью работающих более 10 чел. (ст.8 Основ законодательства РФ об охране труда).

2.3. Утвержденные графики работ работников, работающих посменно и периодами, устанавливающие длительность рабочей смены от 4 до 12 ч. или продолжительность вахты более 1 мес.(пп.4.5 - 4.7 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, пп.3.3 - 3.5 Правил по охране труда на радиопредпр., пп.4.3 - 4.7 Правил по охране труда на РРЛ связи, пп.1.4.3 -1.4.5 Правил по охране труда на станциях ПВ, пп.4.3, 4.4 Правил по ОТ при работах на ЦС и БС радиотел. связи).

# 3. Обучение и проверка знаний

3.1. Приказ о назначении ответственного за проведение вводного инструктажа, если эти обязанности не возложены на ответственного за охрану труда (п.6.1.2 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.2. Программа вводного инструктажа (п.6.1.4, прил. N 7 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.3. Журнал регистрации вводного инструктажа (п.6.1.4, прил. N 8 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.4. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от инструктажей на рабочих местах (примеч. к п.6.2.1, прил. N 6 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.5. Приказ, устанавливающий по согласованию с профкомом, более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа (п.6.3.1 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.5. Распоряжения руководителей подразделений, согласованные с профкомом и инженером по охране труда, об освобождении от стажировки работников, имеющих стаж аналогичной работы не менее 3-х лет (п.6.2.4 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.5. Программы первичных инструктажей на рабочих местах (п.6.2.2, прил. N 9 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.6. Журналы регистрации инструктажей на рабочих местах, в т.ч. командированного персонала (п.6.2.3, прил. N 10 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12, п.Б3.14.4 ПТБ при ЭЭП).

3.7. Перечень профессий и рабочих мест, требующих присвоения I группы по электробезопасности (п.1.4.4 ПЭЭП).

3.8. Журнал проверки знаний по технике безопасности персонала с группой по электробезопасности (п.1.4.4 ПЭЭП, прил.Б5 к ПТБ при ЭЭП).

3.9. Перечни должностей работников связи, периодически сдающих экзамены по знанию правил охраны труда и которым необходимо иметь соответствующие группы по электробезопасности (пп.2.4, 3.2, прил. N 6 к пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12, п.1.4.3 ПЭЭП).

3.10. Приказ о назначении комиссии по проверке знаний по охране труда и ПЭЭП и ПТБ (п.2.9 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12, п.1.4.16 ПЭЭП).

3.11. Программы обучения и проверки знаний по охране труда и знаний ПЭЭП и ПТБ (пп.2.24, 3.3, п.2.4, прил. N 1 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12, п.1.4.8 ПЭЭП).

3.12. Утвержденный график работы комиссии по проверке знаний по охране труда и ПЭЭП и ПТБ (пп.2.4, 2.14 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.13. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний по охране труда и журнал проверки знаний ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП (п.2.18, прил. N 4 к пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12, п.1.4.18 ПЭЭП, прил.Б6 к ПТБ при ЭЭП).

3.14. Удостоверения о проверке знаний по охране труда и ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП, в т.ч. у командированного персонала, и с отметками о допуске к верхолазным работам (п.2.19, прил. N 3 к пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12, п.1.4.18 ПЭЭП, п.Б3.14.2, прил.Б7 к ПТБ при ЭЭП, п.10.42 Правил по ОТ на РРЛ связи, п.18.2 Правил по ОТ на радиопредпр.).

3.15. Документы, удостоверяющие полномочия председателя и членов комиссий по проверке знаний по охране труда (пп.2.11, 2.12, 2.13 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.16. Контрольные листы прохождения обучения и проверки знаний по охране труда (пп.6.1.4, 6.9, прил. N 5 к пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.17. Журнал регистрации выдачи и возвращения контрольных листов (п.6.1.4 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.18. Приказ или распоряжение о назначении лиц для руководства стажировкой (п.6.2.4 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.19. Распоряжения о допуске к стажировке и самостоятельной работе (п.1.4.10 ПЭЭП).

3.20. Список лиц, разрешающих допуск к самостоятельной работе (п.6.2.5 пр. Минсвязи России от 23.01.95 N 12).

3.21. Инструкции по охране труда для работников отдельных профессий и/или на отдельные виды работ (п.2.1 прил. N 2 к пост. Минтруда России от 01.07.93 N 129).

3.22. Перечень инструкций по охране труда (п.4.1 прил. N 2 к постановлению Минтруда России от 01.07.93 N 129).

3.23. Журнал учета выдачи инструкций по охране труда (п.7.3 и прил. N 10 к пост. Минтруда России от 01.07.93 N 129).

3.24. Журнал учета инструкций по охране труда (прил. N 8 к пост. Минтруда России от 01.07.93 N 129).

3.25. Приказ или распоряжение о разработке инструкций по охране труда (п.4.2 прил. N 2 к пост. Минтруда России от 01.07.93 N 129).

# 4. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ

4.1. Утвержденные перечни работ, выполняемых по наряду, распоряжению и в порядке текущей эксплуатации (пп.Б2.2.6, Б2.2.8, Б2.2.53, Б2.2.54, Б2.2.73, Б2.2.78, Б2.2.83, Б2.2.84 ПТБ при ЭЭП, пп.9.3.66, 10.7.4 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.18.13, прил.9 Правил по ОТ на радиопредпр., прил.3 Типов, инстр. по ОТ электромонтера станц. оборуд. ТФ связи при обслуж. СП ГТС, прил.8 Правил по ОТ на станциях ПВ, прил.1 Тип. инстр. по ОТ электромонтера междугор. линий связи, прил. 8 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ, прил.2 Тип. инстр. по ОТ электромонтера ВЛС и ПВ, п.6.6, прил.1 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ, пп.3.4, 3.5 Тип. инстр. по ОТ электромонтера лин. сооруж. ТФ связи и РФ по обслуж. аб. пунктов и таксофонов).

4.2. Списки лиц, которые имеют право выдавать наряды и распоряжения, назначаться ответственными руководителями, производителями работ по нарядам и распоряжениям, а также наблюдающими, в т.ч. из числа командированного персонала: до 5 дн. - распоряжением командирующего предприятия с резолюцией эксплуатационного предприятия, а свыше 5 дн. - дополнительным письменным указанием эксплуатационного предприятия (пп.Б2.2.8, Б2.2.14, Б3.14.3, Б3.14.5 ПТБ при ЭЭП).

4.3. Списки лиц, имеющих право вести оперативные переговоры и выполнять оперативные переключения (п.1.5.22 ПЭЭП).

4.3. Формы нарядов-допусков (пп.Б2.2.3, Б2.2.8, прил.Б9 к ПТБ при ЭЭП).

4.4. Оперативный журнал с записями распоряжений о производстве работ (пп.Б2.2.65, Б2.2.70 ПТБ при ЭЭП).

4.5. Приказ или распоряжение о назначении руководителей на участках работ с повышенной опасностью (п.1.4 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ, п.1.4.2 Правил по ОТ на КЛС и ПВ).

4.6. Журнал регистрации нарядов-допусков на работы с повышенной опасностью.

4.7. Договоры со сторонними организациями, имеющими соответствующие лицензии на обслуживание оборудования.

4.8. Приказ, устанавливающий порядок обслуживания оборудования силами предприятия-владельца или стороннего предприятия по договору.

# 5. Электробезопасность

5.1. Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство и его заместителя (п.1.2.3 ПЭЭП).

5.2. Акты разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок между предприятием и питающей энергосистемой, арендатором и арендодателем (пп.1.5.13, 1.2.8 ПЭЭП).

5.2. Приказ об определении категорий производственных помещений по опасности поражения электрическим током (п.1.1.13 ПУЭ, п.5.10 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.5.3 Правил по ОТ на РРЛ связи, п.2.1.8 Правил по ОТ на станциях ПВ, п.5.13 Правил по ОТ на радиопредпр., п.2.1.7 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

5.3. Паспорта заземляющих устройств со схемами расположения заземлителей, привязанных к существующим подстанциям и зданиям (пп.2.7.6, 2.7.10 ПЭЭП, п.5.23 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.6.7 Правил по ОТ на РРЛ связи).

5.4. Протоколы:

- измерения сопротивления растеканию тока заземляющего устройства. R не более 4 Ом (ГОСТ 464-79, п.1.8.36 ПУЭ, п.24 прил.1, табл.42 прил.1.1 к ПЭЭП).

- проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами оборудования. R не более 0,1 Ом (п.1.8.36 ПУЭ, пп.24.4, 26.5 прил.1 к ПЭЭП, п.6.10 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

- измерения полного сопротивления петли "фаза-нуль". Должен обеспечиваться коэффициент превышения тока КЗ над током уставки автоматических выключателей не менее 1,1 - 1,4 и над номиналами плавких элементов предохранителей и нерегулируемых расцепителей не менее 3 (пп.1.7.79, 1.8.36 ПУЭ, п.26.4 прил.1 к ПЭЭП).

- измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей. R не менее 0,5 МОм (п.1.8.37 ПУЭ, п.26.1 прил.1, табл.43 прил.1.1 к ПЭЭП).

Протоколы должны быть составлены лабораторией, аттестованной Госэнергонадзором (письмо Главгосэнергонадзора от 21.02.97 N 42-6/3-ЭТ).

5.5. Списки лиц, имеющих право единоличного осмотра электроустановок, отдавать оперативные распоряжения (п.1.8.13 ПЭЭП).

5.6. Однолинейные схемы электрических соединений электроустановок, утвержденные ответственным за электрохозяйство, и комплекты схем электроснабжения у ответственного за электрохозяйство и дежурного персонала (пп.1.5.19, 1.8.6 ПЭЭП).

5.7. Сертификаты на применяемые материалы, провода, кабели (п.2, прил.1 и 2 к пост. Госкомсанэпиднадзора России от 05.01.93 г. N 1).

# 6. Обеспечение спецодеждой, спецобувью и средствами защиты

6.1. Личные карточки формы учета спецодежды, спецобуви и предохранительных приспособлений, форма МБ-6 (приказ ЦСУ СССР от 25.12.78 N 113).

6.2. Журнал учета и содержания средств защиты (пп.1.1.4, 1.4.2, прил.1 Правил применения и испытания СЗ).

6.3. Протоколы испытаний средств защиты (п.1.4.5, прил.3 Правил применения и испытания СЗ).

6.4. Документы о поверке средств измерений параметров, обеспечивающих безопасность труда (п.3.1 Руководства по установлению номенклатуры СИ, подлежащих поверке).

6.5. Списки распределения между подразделениями средств защиты и указанием мест их хранения, утвержденные главным инженером или ответственным за электрохозяйство (п.1.2.2 Правил применения и испытания СЗ).

6.6. Табель потребности в средствах защиты по профессиям и должностям (прил.2 ОСТ 45.30-85).

6.7. Сводка сведений о потребностях в средствах защиты по профессиям (прил.3 ОСТ 45.30-85).

6.8. Перечень профессий и должностей и соответствующих им норм бесплатной выдачи средств защиты (прил.4 ОСТ 45.30-85).

# 7. Эксплуатация подъемных машин и механизмов

7.1. Приказ о назначении ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией ГПМ и съемных грузозахватных приспособлений, ИТР, ответственных за содержание ГПМ в исправном состоянии и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, погрузочно-разгрузочные работы, ответственных за организацию работы по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и организацию эксплуатации лифтов (п.7.4.1 "а" ПУБЭ грузоподъемных кранов, п.12.1 ПУБЭ лифтов).

7.2. Приказ (распоряжение) о назначении лиц, имеющих право на управление и обслуживание ГПМ, и стропальщиков (пп.7.4.11, 7.4.14 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

7.3. Паспорта ГПМ и лифтов с отметками о регистрации, с записями об освидетельствованиях и с прилагаемыми протоколами и актами освидетельствования и др. документами (пп.7.1.3, 7.3.23 и 7.3.25 ПУБЭ грузоподъемных кранов, пп.2.7, 10.1, 10.3.6, 10.3.7, 10.6, 11.6 ПУБЭ лифтов).

7.4. Журнал учета грузоподъемных машин и съемных грузозахватных приспособлений (п.7.1.10 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

7.5. Вахтенный журнал или журнал периодических осмотров ГПМ и съемных грузозахватных приспособлений и журнал ежесменных осмотров лифтов (пп.7.3.25, 7.3.26, 7.4.31, прил.17 ПУБЭ грузоподъемных кранов, 12.16 ПУБЭ лифтов).

7.6. Удостоверения о проверке знаний ИТР по надзору за безопасной эксплуатацией ГПМ, ИТР, ответственных за содержание ГПМ в исправном состоянии, и лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами (п.7.4.2 и прил.14 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

7.7. Удостоверения о проверке знаний обслуживающего персонала ГПМ (п.7.4.25 и прил.16 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

7.8. Схемы строповок (п.7.5.20 "и" ПУБЭ грузоподъемных кранов).

7.9. Установочные чертежи подъемных устройств (п.19.13 Правил по ОТ на радиопредпр.).

7.10. Паспорта блоков, скоб и крюков, применяемых для подъема людей (п.3.30 ПУБЭ грузоподъемных кранов, п.19.9 Правил по ОТ на радиопредпр.).

7.11. Сертификаты или заменяющие их документы на канаты и цепи грузозахватных приспособлений (п.4.2.1, 4.3.2 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

7.12. Акты-сертификаты ежегодного освидетельствования грузовых малых лифтов (пп.10.6, 11.2, 11.6, прил.6 ПУБЭ лифтов).

# 8. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, котлов и газового
хозяйства

8.1. Приказ о назначении ответственных за исправное состояние и безопасное действие сосудов и лиц, их замещающих, по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов, компрессорных установок, за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, трубопроводов горячей воды и пара, газового хозяйства (пп.7.1.1, 7.1.5 ПУБЭ сосудов, работающих под давл., п.47 Изм. и дополн. к ним, п.9.2 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа, п.3.2.1 ПБ в газ. хозяйстве, п.7.5.6 Правил по ОТ на авт. транспорте).

8.2. Паспорта сосудов, с прилагаемыми документами, и их предохранительных устройств, паспорта котлов, наружных газопроводов и резервуарных газовых установок с необходимыми сведениями о регистрации в органах надзора (пп.4.9.1, 5.5.11, 6.2.3, 6.2.4, 6.3.8, 6.3.9, 7.1.5, прил.3 ПУБЭ сосудов, работающих под давл.; пп.3.19 и 9.13, прил.3 и 4 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа, пп.2.2.8, 3.1.9 ПБ в газ. хозяйстве).

8.3. Книга учета и освидетельствования сосудов (п.7.1.2 ПУБЭ сосудов, работающих под давл.).

8.4. Письменные распоряжения администрации организации о включении сосудов в работу (п.6.4.5 ПУБЭ сосудов, работающих под давлением).

8.5. Удостоверения на право обслуживания сосудов (пп.7.2.1 - 7.2.3 ПУБЭ сосудов, работающих под давл.).

8.6. Приказ (распоряжение) о допуске персонала к самостоятельному обслуживанию сосудов (п.7.2.5 ПУБЭ сосудов, работающих под давлением).

8.7. Журнал по водоподготовке котельных (п.6.5 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

8.8. Ремонтный журнал котельной (п.8.23 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

8.9. Схемы установки запорной арматуры и КИП газовых котельных (3.1.6 ПБ в газ. хозяйстве).

8.10. Сменный журнал котельной (п.8.13 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

8.11. Журнал ремонта сменного оборудования и химической водоподготовке (п.10.2 "г" ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

8.12. Режимные карты работы котлов (п.8.10 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

# 9. Электромагнитные излучения

9.1. Санитарный паспорт передающего радиотехнического объекта, согласованный с Госсанэпидемнадзором, с обозначением санитарно-защитной зоны и зоны ограничения застройки, протоколы с данными ежегодных измерений интенсивности электромагнитных излучений на рабочих местах и в зонах обслуживания (пп.6.2, 6.18, 6.19 СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96, пп.6.4, 6.5 Правил по ОТ на радиопредпр., п.6.15 Правил по ОТ на РРЛ связи, п.6.19 Правил по ОТ на ЦС и БС радиотел. связи).

9.2. Гигиенические сертификаты видеодисплейных терминалов или протоколы измерений параметров ЭМИ на рабочих местах и в помещениях с ПЭВМ (п.3.1 и примеч. к п.3.3 СанПиН 2.2.2.542-96, пп.6.8, 6.9, 6.10 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

9.3. Сертификаты безопасности или гигиенические сертификаты подвижных станций радиотелефонной связи (радиотелефонов) (ГН 2.1.8/2.2.4.019-94; п.2, прил.1 и 2 к пост. Госкомсанэпиднадзора России от 05.01.93 N 1).

9.4. Разрешение органа Госсанэпиднадзора на размещение и ввод в эксплуатацию передающего радиотехнического объекта (п.6.1 СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96).

# 10. Радиообъекты

10.1. Акты проверок устройств блокировки 1 раз в 2 месяца (п.13.5, прил.8 Правил по ОТ на радиопредпр.).

# 11. Антенные опоры

11.1. Проект обслуживания или инструкции по обслуживанию АМС, по осмотру и замене оттяжек, по смазке канатов оттяжек (п.18.1 Правил по ОТ на радиопредпр., пп.10.4.20 - 10.4.22 Правил по ОТ на РРЛ связи, п.5.3 Инстр. по экспл. антенных сооруж. РРЛ связи).

11.2. Паспорта антенных опор.

11.3. Годовой план-график обслуживания АМС (п.3.4.2 Инстр. по экспл. металлических АО радиоцентров и радиовещательных передающих станций).

11.4. Журнал периодического обхода и осмотра АО с земли (п.4.1 Инстр. по экспл. металлических АО радиоцентров и радиовещательных передающих станций).

11.5. Акты весенне-осенней ревизии АО, антенн, антенно-волноводных трактов, лестниц, ограждений, оттяжек, механических деталей, фундаментов, заземлений, подъемных устройств (пп.3.4.9, 4.2 Инстр. по экспл. металлических АО радиоцентров и радиовещательных передающих станций).

11.6. Акты или протоколы проверок монтажных тяжений в конструкциях АО (пп.4.4, 5.3 Инстр. по экспл. металлических АО радиоцентров и радиовещательных передающих станций).

11.7. Акты или протоколы проверок тяжений оттяжек (п.4.4 Инстр. по экспл. антенных сооруж. РРЛ связи).

11.8. Акты или протоколы ежегодной геодезической проверки вертикальности АО (п.4.5 Инстр. по экспл. металлических АО радиоцентров и радиовещательных передающих станций).

11.9. Журнал учета смазки канатов и тросов.

11.10. Журнал осмотров фундаментов АО 2 раза в год (пп.4.9, 4.10 Инстр. по экспл. металлических АО радиоцентров и радиовещательных передающих станций).

11.11. Журнал учета окраски конструкций АО 1 раз в 5 лет (п.4.7 Инстр. по экспл. металлических АО радиоцентров и радиовещательных передающих станций).

11.12. Протоколы измерения импульсного сопротивления растеканию тока заземлителей АО. R не более 20 Ом для металлических АО, и не более 50 Ом для железобетонных АО, оттяжек, металлических фидерных опор, антенн и фидеров, металлических каркасов переключателей и шлейфов настройки (п.2.5 ВСН 1-77).

11.13. Протоколы ежегодных измерений сопротивления изоляции кабелей светоограждения (п.4.12 Инстр. по экспл. антенных сооруж. РРЛ связи).

11.14. Документация о согласовании проекта АО с ведомством гражданской авиации или Минобороны России (п.3.4.6, п.1 прил.8 Наставления по аэродромной службе в ГА СССР).

# 12. Автохозяйства

12.1. Журнал для регистрации прохождения предрейсовых медосмотров водителями (инстр. Минздрава СССР от 03.04.81 N 350).

12.2. Журнал для регистрации предрейсовых технических осмотров автотранспорта.

12.3. Сертификаты на лакокрасочные и противокоррозионные материалы (п.5.1.3 Правил по ОТ на авт. транспорте).

12.4. Приказ об определении мест сжигания использованных обтирочных материалов (п.5.2.11 Правил по ОТ на авт. транспорте).

12.5. Приказ о назначении ответственного за хранение антифриза (п.5.3.1 Правил по ОТ на авт. транспорте).

12.6. Схема движения транспортных средств и пешеходов по территории предприятия, вывешенная при въезде на территорию (п.2.3 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

# 13. Сварочные работы

13.1. Паспорта сварочных аппаратов.

13.2. Приказы или распоряжения о назначении лица, ответственного за исправное состояние, эксплуатацию сварочного оборудования и безопасное ведение сварочных работ, определение мест стационарных сварочных постов, о закреплении сварочного оборудования за электросварщиками (п.3.1.16 ПЭЭП, п.3.1.23 ПЭЭП, п.2.1.10.26 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.3. Журнал учета технических осмотров и испытаний сварочного оборудования (пп.3.1.16, 3.1.22 ПЭЭП, п.2.1.10.26 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.4. Протоколы измерения сопротивления изоляции обмоток сварочных трансформаторов два раза в год (п.3.1.22 ПЭЭП).

# 14. Линейные сооружения

14.1. Контрольные листки осмотров опор ВЛС и журнал осмотров стоечных линий (пп.4.1.3, 13.1 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

14.2. Разрешения на работы на фидерных линиях радиофикации с напряжением свыше 240 В (п.8.2.1, прил.2 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

14.3. Разрешения на работы на опорах при совместной подвеске проводов линий радиофикации и ЛЭП (п.8.3.3, прил.3 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

14.4. Акты ФА-1 о нарушениях требований к совместной подвеске, выявленных при ежегодных обследованиях (п.8.3.11, прил.4 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

14.5. Журнал проверки наличия газов в помещении ввода кабелей (п.6.1 прил.1 Времен. рекоменд. по предотвращению попад. газа в помещения ввода кабелей, пп.5.14, 9.3.2 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

14.6. Карточки абонентских воздушных линий (ТФ 2/2) с пометками о пересечениях с ЛЭП (п.13.1 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

14.7. Журнал технических осмотров линейно-кабельных сооружений (п.5.5.2 Правил тех. обслуживания и ремонта линий кабельных, возд. и смешанных местных сетей связи).

14.8. Паспорта паяльных ламп (п.16.7.3 Правил пож. безопасности).

14.9. Журнал учета ежемесячных проверок прочности и герметичности паяльных ламп и их ежегодных гидроиспытаний (п.16.7.2 Правил пож. безопасности).

14.10. Списки мест пересечения ВЛС местных сетей с ЛЭП (п.7.4.4 Правил тех. обслуживания и ремонта линий кабельных, возд. и смешанных местных сетей связи).

14.11. Планы текущих и капитальных ремонтов линейных сооружений связи в части наличия пересечений ВЛС с ЛЭП (п.7.1.1, 8.1.1 Правил тех. обслуживания и ремонта линий кабельных, возд. и смешанных местных сетей связи).

14.12. Акты приемки работ по текущим и капитальным ремонтам линейных сооружений связи в части наличия пересечений ВЛС с ЛЭП (пп.7.4.6, 8.4.9 Правил тех. обслуживания и ремонта линий кабельных, возд. и смешанных местных сетей связи).

# 15. Предприятия почтовой связи

15.1. Схемы маршрутов движения почтальонов по доставочным участкам с обозначением опасных мест. Со схемами почтальоны должны быть ознакомлены под роспись (п.3.13.28 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

15.2. Журнал контроля состояния доставочных участков (п.3.13.37 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

15.3. Наличие записей о проведении два раза в год обучения с привлечением сотрудников ГАИ Правилам дорожного движения работников, связанных с доставкой почты и телеграмм (п.3.13.2 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

# 16. Станочный парк и механический инструмент

16.1. Утвержденный список лиц, допущенных к работе на станках (пп.2.2.2 и 2.2.29 Правил по ОТ на автотрансп.).

16.2. Приказ о назначении лиц, имеющих право испытания, установку и правку абразивных кругов (п.2.2.36 Правил по ОТ на автотрансп.).

16.3. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию шлифовальных и заточных станков (п.2.2.47 Правил по ОТ на автотрансп.).

16.4. Приказ о закреплении станочного оборудования за обслуживающими его лицами и о назначении лиц, производящих ремонт станков (п.2.2.2 Правил по ОТ на автотрансп.).

# 17. Медицинские осмотры

17.1. Список работников, подлежащих медицинским осмотрам, согласованный с центром Госсанэпиднадзора (пп.4.1, 4.5 указания Минсвязи России от 13.11.96 N 185-у).

17.2. Заключительный акт по результатам периодического медицинского осмотра (п.5 указания Минсвязи России от 13.11.96 N 185-у).

# 18. Аттестация рабочих мест по условиям труда

18.1. Приказ о создании аттестационной комиссии (п.2.3 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.2. Перечень всех рабочих мест с выявленными опасными и вредными факторами производственной среды (п.2.1 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.3. Карта аттестации рабочего места (или группы аналогичных) по условиям труда (п.2.6, прил. NN 3, 4 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.4. Протоколы инструментальных измерений уровней производственных факторов (п.3.1.4 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.5. Протоколы оценки травмобезопасности рабочих мест (п.3.2.6, прил. N 6 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.6. Протоколы оценки обеспечения работников средствами защиты (п.3.3.4, прил. N 7 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.7. Ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в подразделениях (п.4.1 и прил. N 9 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.8. Сводная ведомость рабочих мест и результатов их аттестации по условиям труда в организации (п.4.1 и прил. N 10 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.9. Протокол аттестации рабочих мест по условиям труда (п.4.2 и прил. N 12 постановления Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.10. План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в организации (п.4.2 и прил. N 11 постановления Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.11. Приказ о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда (п.5.1 постановления Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.12. Сертификат безопасности средства производства, объекта, предприятия (к ст.11 указания Минсвязи России от 13.12.94 N 269-у).

18.13. Заключение Гострудэкспертизы о признании действительными результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, если аттестация проведена до введения в действие постановления Минтруда России от 14.03.97 N 12 (п.3 пост. Минтруда России от 14.03.97 N 12).

18.14. Санитарно-технический паспорт предприятия (п.1.5 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

# 19. Расследование и учет несчастных случаев

19.1. Журнал регистрации несчастных случаев на производстве (прил.2 к указанию Минсвязи России от 25.08.95 N 162-у).

19.2. Акты о несчастном случае на производстве формы Н-1 (п.14 и прил. N 2 указаний Минсвязи России от 15.06.95 N 109-у).

19.3. Акты о расследовании группового несчастного случая на производстве, несчастного случая на производстве с возможным инвалидным исходом, несчастного случая на производстве со смертельным исходом (п.17 и прил. N 3 указаний Минсвязи России от 15.06.95 N 109-у).

19.4. Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве (прил.3 к указанию Минсвязи России от 01.08.95 N 162-у).

# Раздел II
Перечень проверяемых практических требований

# 1. Выполнение требований к помещениям, размещению и монтажу
оборудования

# Требования к территориям, зданиям и помещениям

1.1. Выполнение требований к территориям предприятий, к производственным зданиям и помещениям, обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями. Их состояние и обеспечение требуемых значений санитарно-гигиенических параметров рабочих мест согласно нормам для объектов и рабочих мест конкретного назначения (ГОСТ 12.1.005-88, пр. Минздрава СССР от 31.03.86 N 4088-86, СНиП 2.09.04-87, СНиП 11.4-79, ВСН 45.122-77, пр. Минсвязи России от 20.04.94 N 160).

1.2. Территория предприятий, площадки погрузочно-разгрузочных работ, транспортные пути должны иметь твердое ровное покрытие (п.2.1 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160, п.2.1.3 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

1.3. Обеспечение на каждого работающего объема производственного помещения не менее 15 куб.м и площади - не менее 4,5 кв.м (п.2.6 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.4. Наличие необходимого количества первичных средств пожаротушения, их исправность, соблюдение сроков проверки (Прил.3 Правил пожарн. безопасности).

1.5. Оборудование помещений и объектов установками автоматического пожаротушения (Перечень зданий и помещений, подлежащих оборудованию установками автоматического пожаротушения, утв. Минсвязи России 29.08.95 N 4685).

1.6. Оборудование, расположенное над рабочими местами и проходами, должно иметь ограждения, предохраняющие персонал от возможного падения предметов с высоты (п.2.2.46 Правил по ОТ в учреждениях и на предпр. почт. связи).

1.7. Ограждение площадок обслуживания, находящихся на высоте более 1,3 м от пола (на предприятиях почтовой связи - на высоте более 1 м), открытых люков и проемов в полах, перилами высотой не менее 1 м со сплошной обшивкой по низу перил на высоту не менее 0,15 м и дополнительной горизонтальной планкой на высоте 0,5 м (п.2.3 СНиП III-4-80, п.2.5 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160, п.10.9.4 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, пп.2.1.6, 2.2.47 Правил по ОТ в учреждениях и на предпр. почт. связи, п.20.5 Правил по ОТ на радиопредпр.).

1.8. Световые проемы верхнесветных фонарей должны быть застеклены армированным стеклом или под фонарями должны быть подвешены металлические сетки (п.3.7.1.3 Правил по ОТ на авт. транспорте).

1.9. Наличие аптечек с описью и указанием предназначения медикаментов и медицинских средств (Прил.Б10 разд.1 ПТБ при ПЭЭП, п.2.21 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.10. Наличие плакатов и знаков безопасности, сигнальной окраски, табличек с указанием категорий помещений по опасности поражения электрическим током и ответственных за охрану труда (ГОСТ 12.04.026-78, пп.2.1.195 - 2.1.198, прил.9 Правил применения и испытания средств защиты, пп.5.16, 6.6 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.5.13 Правил по ОТ на радиопредпр., п.2.1.8 Правил по ОТ на станциях ПВ, п.5.3 Правил по ОТ на РРЛ связи).

1.11. Не допускается расположение оборудования и систем, использующих водопровод или водосливную канализацию, над помещениями, в которых установлены электрооборудование и аппаратура связи, а также не допускается в этих помещениях прокладка трубопроводов, не относящихся к обслуживанию данных помещений (пп.3.5, 5.20, 6.2 ВСН 333-93).

1.12. Проемы для въезда в здания транспортных средств должны быть снабжены воротами и воздушно-тепловыми завесами (п.2.4 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.13. Люминесцентные лампы и др. источники света, содержащие ртуть, до их установки, а также вышедшие из строя, должны храниться упакованными в специальном помещении. Отслужившие свой срок изделия, содержащие ртуть, свинец, электролиты, ГСМ, необходимо периодически вывозить для уничтожения и дезактивации в отведенные для этого места (п.2.12.15 ПЭЭП, п.10.10 пр. Минсвязи России от 24.06.93 N 160, пп.2.5.5 Правил по ОТ в учреждениях и на предпр. почт. связи, п.6.7 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

1.14. Над каждым основным входом в здание должен быть установлен светильник (п.7.1.41 ПУЭ).

1.15. Для борьбы с избыточной инсоляцией следует применять солнцезащитные средства (п.5.8 Правил по ОТ на радиопредпр., пп.6.5, 8.2, 10.4 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.16. Полы рабочих помещений должны быть ровными, нескользкими, стойкими к износу, водонепроницаемыми, удобными для чистки (п.2.11 ВСН-600-IУ-87).

1.17. Рабочие места в помещениях с холодным полом должны оснащаться деревянными переносными настилами (п.3.2.3 Правил по ОТ на автотрансп.).

1.18. Наличие в производственных помещениях на стенах на высоте 1,5 м термометров и психрометров для ежедневного контроля температурно-влажностного режима (п.2.20 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.19. Внутренние поверхности коробов и крышек деревянных желобов должны быть обиты оцинкованной или кровельной сталью (п.2.62 ОСТН-600-93).

1.20. При работах по пайке свинецсодержащими сплавами у умывальников должны быть бачки с 1% раствором уксусной кислоты (п.11.6 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.21. Наличие отдельных помещений с вытяжными шкафами для чистки блоков телефонного и телеграфного оборудования бензином (п.5.8 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.22. Постоянные рабочие места, где производится пайка свинецсодержащими сплавами, должны быть оборудованы местными вытяжными устройствами с выбросом воздуха наружу здания. Запрещается совмещение в одну вентиляционную установку вентиляционных устройств от мест пайки и другого оборудования (п.8.3 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.23. На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения (2.12.6 ПЭЭП).

1.24. Штепсельные вилки, предназначенные для включения в розетки с напряжением до 42 В, по конструктивному исполнению должны исключать возможность включения их в розетки 220 В. Розетки напряжением 220 В должны быть с третьим заземляющим контактом. Допускается до освоения массового выпуска переносных электроприемников с трехпроводными соединительными шнурами не выполнять зануление металлических корпусов электроприемников (п.7.1.58 ПУЭ, п.2.12.6 ПЭЭП, п.2.2.27 Правил по ОТ в учреждениях и на предпр. почт. связи, п.5.20 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

1.25. Не допускается установка электророзеток и электровыключателей в ванных комнатах, санузлах, душевых, раздевалках при душевых, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных (пп.7.1.37, 7.1.39 ПУЭ).

1.26. Электрооборудование, особенно с частями, искрящими при нормальной работе, предохранители, выключатели, аппараты, приборы, электрические соединители рекомендуется выносить за пределы взрывоопасных зон. В случаях их установки в пределах взрывоопасной зоны они должны удовлетворять требуемым уровням взрывозащиты в зависимости от класса взрывоопасной зоны (пп.7.3.54, 7.3.65, 7.3.69, 7.3.71, 7.3.76, табл.7.3.10 - 7.3.12 ПУЭ).

1.27. Светильники и прочие осветительные устройства должны быть установлены так, чтобы обеспечивалась возможность безопасного обслуживания их при помощи обычных технических средств, или должны предусматриваться для их обслуживания специальные устройства (пп.6.5.2, 7.1.34 ПУЭ).

1.28. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных (кроме электропомещений) при высоте установки светильников общего освещения с лампами накаливания, ДРЛ, ДРИ и натриевыми менее 2,5 м, конструкция светильников должна исключать возможность доступа к лампе без применения инструмента, а ввод в светильник электропроводки должен быть выполнен защищенным проводом. Либо должно использоваться для питания светильников с лампами накаливания напряжение не выше 42 В (6.1.7 ПУЭ).

1.29. Запрещается снятие рассеивателей, экранирующих и защитных решеток светильников, за исключением светильников со съемными отражателями и рассеивателями (п.2.12.7 ПЭЭП).

1.30. В производственных помещениях при возможности одновременного прикосновения к металлическим корпусам оборудования и трубопроводам отопления, водопровода, канализации последние следует оградить токонепроводящими решетками (п.2.1.8 Правил по ОТ в учреждениях и на предпр. почт. связи, п.5.17 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.5.16 Правил по ОТ на радиопредпр., п.2.1.9 Правил по ОТ на станциях ПВ).

1.31. Наличие сети аварийного освещения. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или окраской. При отключении общего источника сеть аварийного освещения должна автоматически переключаться на независимый источник. Персонал даже при наличии аварийного освещения должен быть снабжен переносными электрическими фонарями с автономным питанием. Проверка сети аварийного освещения не реже 2 раз в год (пп.6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 ПУЭ, пп.2.12.3, 2.12.4, 2.12.11, 2.12.16 ПЭЭП, пп.8.2, 8.3, табл.8.1 ВСН 332-93).

# Общие требования к оборудованию

1.32. Отсутствие повреждений изоляции (п.1.1.32 ПУЭ).

1.33. Соответствие расстояний между стойками, шкафами, рядами оборудования и расстояний его от стен, окон, дверей нормам для оборудования конкретного предназначения (п.2.2.4 Правил по ОТ в учреждениях и на предпр. почт. связи, разд.7 Правил по ОТ на РРЛ связи, п.5.19 Правил по ОТ на радиопредпр., п.2.1.6 Правил по ОТ на станциях ПВ, табл.3 ВНТП-211-93, табл.11, 12 ВНТП-11-93, табл.16 - 19 ВНТП-113-93, табл.1.12 ВСН-332-93).

1.34. На всех ключах, кнопках и рукоятках управления должны быть надписи, указывающие операцию, для которой они предназначены. На сигнальных лампах должны быть надписи, указывающие характер сигнала (п.5.3.33 ПУЭ, пп.2.2.14, 2.2.15 ПЭЭП).

1.35. Кабели и блоки аппаратуры с цепями дистанционного питания, кабели проводного вещания, а также устройства коммутации этих цепей, должны иметь знаки безопасности или сигнальную (красного цвета) окраску (п.3.3.13 ОСТ 45.14-96, п.6.6 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.9.3.24 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

1.36. Вращающиеся части электродвигателей и части, соединяющие электродвигатели с механизмами, движущиеся части технологического оборудования должны иметь ограждения. На электродвигатели и приводимые ими механизмы должны быть нанесены стрелки, указывающие направления вращения (п.5.3.6 ПУЭ, п.2.5.3 ПЭЭП, п.2.2.11 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи, п.10.9.3 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.20.4 Правил по ОТ на радиопредпр.).

1.37. На оборудовании, где устанавливается лазерный генератор, должен быть нанесен знак лазерной опасности и указан класс лазера (п.10.3.3, 10.3.7 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

1.38. Обозначения и номера в схемах должны соответствовать обозначениям и номерам, нанесенным в натуре. Соответствие электрических схем фактическим эксплуатационным должно проверяться не реже 1 раза в 2 года с отметкой на них о проверке (пп.1.8.3, 1.8.4, 1.8.5 ПЭЭП).

1.39. Телефонисты и телеграфисты по приему телеграмм по телефону должны быть обеспечены индивидуальными микротелефонными аппаратами (гарнитурами). Микротелефонные аппараты следует хранить в индивидуальных ячейках и подвергать санитарной обработке в соответствии с Инструкцией по уходу за микротелефонными устройствами (п.5.9 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.40. Бензин и спирт для чистки деталей оборудования следует хранить в закрытой посуде в запирающемся шкафу (п.5.15 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.41. Вводные и распределительные устройства электроснабжения, размещенные вне щитовых помещений, должны устанавливаться на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов. Электророзетки должны находиться от заземленных частей (трубопроводы, раковины) на расстоянии не менее 0,5 м. Для кухонь жилых квартир и общественных зданий это расстояние не нормируется (пп.7.1.22, 7.1.37 ПУЭ).

1.42. В электропомещениях с установками до 1 кВ допускается применение неизолированных токоведущих частей. При этом доступные прикосновению части должны быть расположены так, чтобы нормальное обслуживание не было сопряжено с опасностью прикосновения к ним (п.1.1.33 ПУЭ).

1.43. Ручные электрические светильники должны быть снабжены предохранительной сеткой с рефлектором и крючком для подвески (п.10.10.7 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.10.11.7 Правил по ОТ на РРЛ связи, п.23.12 Правил по ОТ на радиопредпр., п.3.7.16 Правил по ОТ на станциях ПВ).

1.44. В зависимости от категории помещения по степени опасности поражения электрическим током должны применяться электроинструмент и ручные электрические машины следующих классов:

кл.I - в условиях производства (за искл. подготовки и производства строительно-монтажных работ). При работе следует пользоваться СИЗ. Допускается работать без СИЗ, если машина или инструмент, и при этом только один, получает питание от разделительного трансформатора или преобразователя с раздельными обмотками, автономной двигатель-генераторной установки или защитно-отключающее устройство;

кл.II и III - в условиях производства во всех случаях, а при подготовке и производстве строительно-монтажных работ в помещениях - в условиях повышенной опасности и вне помещений. Разрешается работать без СИЗ, за искл. подготовки и производства строительно-монтажных работ, когда при работе с машинами и инструментом кл.II необходимо использовать СИЗ;

кл.III - в особо неблагоприятных условиях (в металлических емкостях с ограниченной возможностью перемещения), особо опасных условиях при подготовке и производстве строительно-монтажных работ. При подготовке и производстве строительно-монтажных работ допускается пользоваться в этих условиях машинами и инструментом кл.III только с применением СИЗ.

При отсутствии машин и инструмента кл.III ответственный за электрохозяйство может разрешить применение машин и инструмента кл.I и II при условии, что машина или инструмент, и при этом только один, получает питание от разделительного трансформатора или преобразователя с раздельными обмотками, автономной двигатель-генераторной установки или при наличии устройства защитного отключения (п.Б3.8.3 ПТБ при ЭЭП).

1.45. В помещениях с повышенной опасностью или особо опасных применяются ручные электрические светильники напряжением не выше 42 В. В особо неблагоприятных условиях должны использоваться ручные светильники напряжением не выше 12 В. В качестве источника питания светильников напряжением до 42 В применяются понижающие трансформаторы, машинные преобразователи, генераторы, аккумуляторы. Не допускается использовать для указанных целей автотрансформаторы. Применение для переносного освещения люминесцентных ламп и ламп ДРЛ, не укрепленных на жестких опорах, запрещается (п.6.1.9 ПУЭ, п.2.12.6 ПЭЭП, п.Б3.8.4 ПТБ при ЭЭП).

1.46. Автоматические выключатели, колодки предохранителей должны иметь маркировку с указанием наименования присоединения и номинального тока (п.4.1.3 ПУЭ, пп.2.6.6, 2.12.5 ПЭЭП).

# Требования к помещениям с ПЭВМ

1.47. Площадь на одно рабочее место с ВДТ или ПЭВМ должна составлять не менее 6 кв.м, а объем - не менее 20 куб.м (п.4.4 СанПиН 2.2.2.542-96, п.7.2 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.48. Схемы размещения рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ должны учитывать расстояния между рабочими столами с видеомониторами (в тыла поверхности одного видеомонитора и экрана другого), которые должны быть не менее 2 м, а расстояния между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. Конструкция ВДТ должна обеспечивать возможность фронтального наблюдения экрана (пп.3.3, 8.1.2 СанПиН 2.2.2.542-96, п.6.3 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

1.49. Помещения с ВДТ и ПЭВМ должны иметь естественное и искусственное освещение. Расположение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ в подвальных помещениях не допускается. Эксплуатация ВДТ и ПЭВМ без естественного освещения может проводиться только по согласованию с органами Госсанэпиднадзора (пп.4.1, 4.3 СанПиН 2.2.2.542-96).

1.50. Общее освещение рабочих мест с ВДТ и ПЭВМ следует выполнять в виде линий светильников, расположенных сбоку от рабочих мест, параллельно линии зрения при рядном расположении ВДТ и ПЭВМ. При периметральном расположении компьютеров линии светильников должны располагаться локализовано над рабочим столом ближе к его переднему краю, обращенному к оператору (п.7.9 СанПиН 2.2.2.542-96).

1.51. Рабочие места с ВДТ и ПЭВМ по отношению к световым проемам должны располагаться так, чтобы естественный свет падал сбоку, преимущественно слева (п.8.1.1, прил.10 СанПиН 2.2.2.542-96).

1.52. Полы помещений с ВДТ и ПЭВМ должны быть покрыты материалами, не накапливающими статическое электричество (п.6.7 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160, п.5.21 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

# Прокладка проводов и кабелей электросетей

1.53. Оболочки и изоляция проводов и кабелей должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды. Сечения токопроводящих жил проводов и кабелей должны быть не менее установленных требованиями ПУЭ (пп.2.1.14, 2.1.33, 2.1.34, 2.1.36, табл.2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ПУЭ).

1.54. Открытую прокладку незащищенных изолированных проводов следует выполнять:

- при напряжении выше 42 В переменного тока в помещениях без повышенной опасности и при напряжении до 42 В переменного тока в любых помещениях - на высоте не менее 2 м от пола;

- при напряжении выше 42 В в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - на высоте не менее 2,5 м.

Данные требования не распространяются на спуски к выключателям, розеткам, щиткам, светильникам, устанавливаемым на стене (п.2.1.52 ПУЭ).

1.55. Незащищенные изолированные провода наружной электропроводки должны быть расположены или ограждены таким образом, чтобы они были недоступны для прикосновения с мест, где возможно пребывание людей. От указанных мест эти провода, проложенные открыто по стенам, должны находиться на расстоянии не менее, м: от земли 2,75 (в т.ч. для проводов ввода), при вертикальной прокладке до окна 0,75, до балкона 1, при горизонтальной прокладке над балконом и крыльцом 2,5, над окном 0,5, под окном 1 (пп.2.1.75, 2.1.79 ПУЭ).

1.56. Кабели (в т.ч. бронированные) и электропроводки, расположенные в местах, где возможны механические повреждения или доступность для постороннних лиц, должны быть защищены по высоте на 2 м от пола или земли. В производственных помещениях спуски незащищенных проводов к выключателям, розеткам, щиткам, светильникам должны быть защищены до высоты не менее 1,5 м (пп.2.1.47, 2.1.52, 2.3.15, 2.3.134 ПУЭ).

1.57. Кабели при прокладке должны быть уложены с запасом для компенсации возможных смещений (укладывать запас в виде колец запрещается), закреплены в конечных точках, с обеих сторон изгибов, у муфт и так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил под действием собственного веса. В местах жесткого крепления к несущим конструкциям оболочки небронированных кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок (п.2.3.15 ПУЭ).

1.58. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. В местах соединения и ответвления провода и кабели не должны испытывать механических усилий тяжения (пп.2.1.23, 2.1.24 ПУЭ).

1.59. Проход кабелей через перекрытия и внутренние стены может производиться в трубах или проемах; после прокладки кабелей зазоры должны быть заделаны легко пробиваемым несгораемым материалом (пп.2.1.58, 2.3.135 ПУЭ, п.2.115 ОСТН-600-93, п.4.6 ВСН 333-93, п.15.3 ВНТП 112-92, п.5.11 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

1.60. Прокладка кабелей и электропроводки в вентиляционных каналах и шахтах запрещается (пп.2.1.67, 2.3.135 ПУЭ).

1.61. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние от провода (кабеля) до оснований, конструкций из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала. При скрытой прокладке с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели слоем несгораемого материала со всех сторон (пп.2.1.36, 2.1.37, 2.1.38, табл.2.1.3 ПУЭ).

1.62. При открытой прокладке труб и коробов и трудносгораемых материалов расстояния до конструкций из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять от этих поверхностей слоем из несгораемого материала толщиной не менее 10 мм. При скрытой прокладке трубы и короба следует отделять со всех сторон от конструкций из сгораемых материалов слоем несгораемого материала не менее 10 мм (пп.2.1.36, 2.1.39, 2.1.40, табл.2.1.3 ПУЭ).

1.63. Через взрывоопасные зоны любого класса, а также на расстояниях менее 5 м от взрывоопасной зоны запрещается прокладывать не относящиеся к данному технологическому процессу транзитные электропроводки и кабельные линии всех напряжений. Допускается их прокладка на расстоянии менее 5 м в трубах, закрытых коробах (п.7.3.115 ПУЭ).

1.64. Во взрывоопасных зонах ввод проложенных в трубе проводов в машины, аппараты и т.п. должен выполняться совместно с трубой, при этом на вводе должно быть установлено разделительное уплотнение. При переходе труб электропроводки из помещения со взрывоопасной зоной класса B-I или В-Ia труба должна иметь разделительное уплотнение в специальной коробке (пп.7.3.104, 7.3.105 ПУЭ).

1.65. Надземные лотки для прокладки кабелей должны быть уложены с уклоном не менее 0,2% таким образом, чтобы не препятствовать стоку ливневых вод. При наличии в днищах лотков проемов, обеспечивающих выпуск ливневых вод, создавать уклон не требуется (п.2.3.111 ПУЭ).

1.66. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними должны быть не менее 50 мм (100 мм при параллельной прокладке), а с трубопроводами, содержащими горючие жидкости и газы, - не менее 100 мм (400 мм при параллельной прокладке). При расстоянии менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При параллельной прокладке расстояние до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трк При пересечении с горячими трубопроводами или проложенные параллельно провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или иметь соответствующее исполнение (пп.2.1.56, 2.1.57, 2.3.134 ПУЭ).

1.67. Если незащищенные изолированные провода пересекаются с незащищенными или защищенными изолированными проводами с расстоянием менее 10 мм, то на каждый незащищенный провод должна быть наложена дополнительная изоляция (п.2.1.55 ПУЭ).

# 2. Выполнение сети защитного заземления (зануления)

2.1. Заземление или зануление следует выполнять при напряжении 380 В и выше переменного тока, 440 В и выше постоянного тока во всех электроустановках, выше 42 В, но ниже 380 В переменного тока и выше 110 В, но ниже 440 В постоянного тока - только в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных электроустановках. В электроустановках до 1 кВ переменного тока с глухозаземленной нейтралью (выводом источника однофазного тока), а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается. Выполнение заземляющих устройств по схемам, соответствующим требованиям к конкретным объектам, (пп.1.1, 1.2, 1.3, 2.1.1, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.3, 2.4.1, 2.5.1 - 2.5.4, 2.6.1, 2.7.1, 2.8.1, 1.12.1 ГОСТ 464-79, пп.1.7.32, 1.7.33, 1.7.39, 1.7.46, 1.7.48 ПУЭ, п.13.8 ВСН 332-93).

2.2. Электроустановки до 1 кВ переменного тока с изолированной нейтралью (выводом источника однофазного тока), а также электроустановки постоянного тока с изолированной средней точкой следует применять при повышенных требованиях безопасности. Для таких электроустановок в качестве защитной меры должно быть выполнено заземление в сочетании с контролем изоляции сети или защитное отключение (п.1.7.40 ПУЭ).

2.3. В качестве нулевых защитных проводников должны быть в первую очередь использованы (за исключением переносных электроприемников) нулевые рабочие проводники. В качестве заземляющих и нулевых защитных могут быть использованы металлические конструкции зданий и производственного назначения, стальные трубы электропроводок, алюминиевые оболочки кабелей, кожухи и опорные конструкции шинопроводов, короба и лотки электроустановок, металлические открыто проложенные трубопроводы (кроме горючих веществ, канализации, отопления). Использование нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали генератора или трансформатора на щит распределительного устройства, в качестве заземляющего не допускается. (пп.1.7.18, 1.7.60, 1.7.73, 1.7.82 ПУЭ).

2.4. Каждая часть электроустановки, подлежащая заземлению (занулению), должна быть присоединена к сети заземления (зануления) при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в заземляющий (нулевой защитный проводник) заземляемых (зануляемых) частей электроустановки не допускается (п.1.7.94 ПУЭ).

2.5. Допускается не прокладывать шину заземления вдоль рядов технологической аппаратуры, а выполнять ответвления на ряды от магистральной шины проводом. При этом соединения стативов ряда должны выполняться шлейфом и без разрыва заземляющего проводника (п. 13.7 ВСН 332-93).

2.6. Неизолированные защитные заземляющие проводники должны быть сечением на менее: 4 кв.мм (медь), 6 кв.мм (алюминий), диаметром не менее 6 мм (сталь в наружных электроустановках и молниезащиты), а изолированные - не менее 1,5 кв.мм (медь), 2,5 кв.мм (алюминий) (пп.1.7.77, 2.5.39, табл.1.7.1 ПУЭ).

2.7. Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям оборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением. Присоединение должно быть доступным для осмотра. Для болтового соединения должны быть предусмотрены меры против ослабления и коррозии контактного соединения. Недопустимо для присоединения защитных заземляющих проводников использовать конструктивные болтовые соединения заземляемого оборудования (пп.1.7.93, 2.1.21 ПУЭ).

2.8. Под один болт на шине защитного заземления разрешается присоединять только один заземляющий проводник. Под один болт заземления на оборудовании разрешается присоединение не более двух проводников (п.8.7.11 BCH 600-IV-87; пп.2.204, 2.211 ВСН 600-81).

2.9. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. В цепи нулевых рабочих проводников, если они одновременно служат для целей зануления, допускается применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все провода, находящиеся под напряжением. Однополюсные выключатели следует устанавливать в фазных проводниках, а не в нулевом рабочем (пп.1.7.83, 3.1.17, 3.1.18 ПУЭ).

2.10. Не допускается использовать в качестве нулевых защитных проводников нулевые рабочие проводники, идущие к переносным электроприемникам однофазного и постоянного тока. Для их зануления должен быть применен отдельный третий проводник, присоединяемый во втычном соединителе ответвительной коробки, в щите, сборке и т.п. к нулевому рабочему или нулевому защитному проводнику. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами. Все жилы указанных проводников, в т.ч. заземляющая, должны быть в общей оболочке (пп.1.7.18, 1.7.76, 1.7.82, 2.1.50, 6.1.20 ПУЭ).

2.11. У мест ввода заземляющих проводников в здания должны быть опознавательные знаки по ГОСТ 12.4.026-78 (п.1.7.88 ПУЭ, п.5.28 Правил по охране труда при работах на ТФ станциях и ТГ, п.7.22 Правил по ОТ на радиопредпр., п.2.2.17 Правил по ОТ на станциях ПВ, п.6.13 Правил по ОТ на РРЛ связи).

2.12. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах (п.1.7.71 ПУЭ, п.1.3 ГОСТ 464-79).

2.13. В помещениях и наружных установках, в которых применяется заземление или зануление, строительные и производственные конструкции, корпуса оборудования и т.п. должны быть присоединены к сети заземления или зануления. При этом естественные контакты в сочленениях являются достаточными (ГОСТ 12.1.010-76, пп.1.7.46, 1.7.47 ПУЭ, п.6.4 Правил по ОТ на РРЛ связи).

2.14. Заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается. Его корпус в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, должен быть заземлен или занулен. Если понижающие трансформаторы не являются разделительными, то в зависимости от режима нейтрали сети, питающей первичную обмотку, следует заземлять или занулять корпус трансформатора, а также один из выводов (одну из фаз) или нейтраль (среднюю точку) вторичной обмотки (п.1.7.44.3, 4 ПУЭ).

2.15. Заземление и зануление корпусов светильников общего освещения следует осуществлять в сетях с заземленной нейтралью при вводе в светильник кабеля, защищенного провода, проводов в трубе или металлорукаве или скрыто без труб - ответвлением от нулевого рабочего проводника внутри светильника; при вводе открытых незащищенных проводов - гибким изолированным проводом, присоединенным к нулевому рабочему проводу у ближайшей неподвижной опоры (п.6.1.20 ПУЭ).

2.16. В распределительных устройствах переносные заземления следует накладывать в местах, очищенных от краски (п.Б2.3.32 ПТБ при ЭЭП).

# 3. Обеспечение спецодеждой, спецобувью, средствами защиты и
приспособлениями

3.1. Наличие необходимых спецодежды, спецобуви, средств защиты инструмента и приспособлений, их состояние, наличие отведенных мест и условий их хранения (Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды и обуви, разд.1.1, 1.2, 1.3 Правил применения и испытания средств защиты).

3.2. Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и предохранительные пояса должны быть пронумерованы, за исключением касок, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов, ограждений, штанг для переноса потенциалов (п.1.4.1 Правил применения и испытания средств защиты).

3.3. Средства защиты (СЗ) необходимо хранить в условиях, обеспечивающих их исправность и пригодность к употреблению. Средства защиты из резины следует хранить отдельно от инструмента. Средства защиты размещают в специально отведенных местах. В местах хранения должны иметься перечни средств защиты (пп.1.3.1, 1.3.2, 1.3.5 Правил применения и испытания СЗ).

3.4. Наличие диэлектрических ковриков перед оборудованием, питаемым напряжением переменного тока более 42 В или постоянного более 110 В (п.1.1.32 ПУЭ и п.1.1.13 Правил применения и испытания средств защиты, п.6.11 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, п.5.6 Правил по ОТ на РРЛ связи, п.6.2 Правил по ОТ на радиопредпр., п.2.1.11 Правил по ОТ на станциях ПВ).

3.5. Соответствие применяемых средств защиты разрешенным Правилами применения и испытания средств защиты (п.1.1.3 Правил применения и испытания средств защиты).

3.6. Соответствие лестниц и стремянок требованиям безопасности по условиям их использования (п.2.1.32 ПТБ при ЭЭП, раздел 5.1 Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями):

- использование при работах в электроустановках только лестниц и стремянок из токонепроводящего материала;

- врезка ступеней в тетивы;

- наличие стяжных болтов;

- наличие крюков-захватов на верхних концах лестниц;

- наличие крюков или цепей, не позволяющих стремянкам раздвигаться;

- наличие и состояние резиновых башмаков или заостренных металлических наконечников на нижних концах тетив;

- рекомендуется наличие ограждений площадок стремянок высотой более 1 м (пп.10.12.11, 10.12.13 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ);

- покрытие деревянных лестниц и стремянок бесцветными лаками;

- отсутствие трещин;

- наличие надписей с инвентарными номерами, обозначения принадлежности и срока очередного испытания (п.5.2 ГОСТ 12.2.012-75, пп.10.12.25, 10.12.26 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ);

- в кроссах наличие тормозных устройств у лестниц с роликовым скольжением по направляющим (п.10.12.12 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

# 4. Объекты и оборудование электроснабжения

4.1. Наличие емкостей с опилками или песком для сбора пролившихся электролита или ГСМ, а для сбора использованных опилок, песка и обтирочных материалов - металлических ящиков с плотно закрывающимися крышками (п.9.7 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160, п.1.3.2.15 Правил пожарной безопасности).

4.2. Двери помещений преобразовательных подстанций и распределительных электроустановок должны открываться наружу и иметь самозапирающиеся замки, открывающиеся без ключа изнутри (пп.4.1.23, 4.3.53 ПУЭ).

4.3. Наличие у распределительных устройств, находящихся в помещениях, не относящихся к подразделениям электроснабжения, дверей или ограждений, запираемых на ключ или с помощью инструмента (п.4.1.26 ПУЭ).

4.4. Кабельные каналы и проемы фальшполов в помещениях установок электроснабжения должны быть закрыты съемными несгораемыми плитами (п.2.3.115 ПУЭ).

4.5. Наличие блокировок, исключающих возможность одновременной подачи напряжения в сеть потребителя и в сеть энергоснабжающей организации (п.10.8.5 Правил по ОТ на ТФ станциях и ТГ).

# Дизельные электростанции

4.6. Помещения дизельных электростанций должны иметь выход или непосредственно наружу или через тамбур. На входной двери знаки: "Курение запрещено", "Запрещается пользоваться открытым огнем" (п.3.10 ВСН 333-93, п.10.1.8 Правил по ОТ на РРЛ связи).

4.7. Выхлопная труба дизеля электростанции должна возвышаться над крышей здания не менее чем на 1,5 м (750 мм для РРС). Выхлопные трубы и другие детали дизелей должны иметь уплотнения, не допускающие проникновения выхлопных газов в помещение электростанции, иметь теплоизоляцию (если не охлаждаются водой) или быть недоступными для прикосновения (п.9.13 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160, п.10.8.16 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ, пп.10.1.14, 10.1.15 Правил по ОТ на РРЛ связи).

4.8. Наличие механической приточно-вытяжной вентиляции в помещениях дизельных электростанций (п.10.8.11 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

4.9. Наличие в дизельгенераторной прямой связи или сигнализации с аппаратной (п.10.1.10 Правил по ОТ на РРЛ связи).

# Аккумуляторные

4.10. В помещениях аккумуляторов окна должны иметь матовое покрытие, полы, плинтуса, потолки, вентиляционные короба с внешней и внутренней сторон и другие конструкции помещений должны иметь кислотостойкое покрытие, а трубопроводы - не иметь фланцевых соединений и вентилей (пп.4.4.28, 4.4.35, 4.4.36, 4.4.45 ПУЭ).

4.11. Неизолированные проводники в помещениях аккумуляторных должны быть дважды окрашены кислотостойкой краской за исключением мест соединений. Неокрашенные места должны быть смазаны техническим вазелином (п.4.4.21 ПУЭ).

4.12. Входы в помещения аккумуляторных через тамбуры с подпором воздуха. Двери тамбуров должны открываться наружу и иметь самозапирающиеся замки, открывающиеся без ключа изнутри и иметь надписи "Аккумуляторная", "Огнеопасно", "С огнем не входить", "Курение запрещено" (п.4.4.32 ПУЭ, пп.10.7.21, 10.7.27 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

4.13. Наличие при помещениях аккумуляторных проветриваемых комнат для хранения кислоты и приготовления электролита (п.4.4.33 ПУЭ).

4.14. Вентиляция помещений аккумуляторных не должна включаться в общую систему вентиляции. Выброс газов из помещений аккумуляторов должен производиться через шахту, возвышающуюся над крышей здания не менее чем на 1,5 м и защищенную от попадания в нее атмосферных осадков (п.4.4.41 ПУЭ).

4.15. Устройство принудительной приточно-вытяжной вентиляции с отсосом газов из верхней и нижней части помещений со стороны, противоположной притоку. Металлические вентиляционные короба не должны располагаться над открытыми аккумуляторами (пп.4.4.40, 4.4.43 ПУЭ).

4.16. Вблизи аккумуляторных должен быть водопроводный кран с раковиной, над которыми помещается надпись "Кислоту и электролит не сливать" (п.4.4.46 ПУЭ).

4.17. Для работ в аккумуляторных должны применяться хлопчатобумажный костюм с кислотостойкой пропиткой, прорезиненный фартук, резиновые боты и перчатки, защитные очки, респиратор. Должны иметься вата в упаковке, готовый нейтрализующий раствор для промывки рук (5 - 10% соды или борной кислоты) и рекомендуется наличие раствора для промывки глаз (2 - 3% соды или борной кислоты) с соответствующими надписями на емкостях (п.8 Типовых норм обесп. рабочих и служащих спецодеждой, спецобувью и СЗ, т.1, пп.10.7.40, 10.7.48, 10.7.49 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

4.18. Для освещения аккумуляторных должны применяться лампы накаливания во взрывозащищенной арматуре. Выключатели, штепсельные розетки, предохранители и автоматы должны располагаться вне аккумуляторной. Осветительная электропроводка должна выполняться проводом в кислотостойкой (щелочестойкой) оболочке. Светильники не должны располагаться над аккумуляторами и над шинами токопроводов (пп.4.4.3, 7.3.76 ПУЭ, п.2.10.6 ПЭЭП, пп.10.7.35, 10.7.36 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

4.19. На всех сосудах в аккумуляторных должны быть надписи с указанием содержимого. Стеклянные сосуды с кислотой, щелочью и электролитом должны храниться и переноситься с использованием специальных деревянных ящиков и носилок (пп.10.7.40, 10.7.42 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

4.20. Кислотные аккумуляторы открытого исполнения должны иметь покровные стекла, не выступающие за края сосудов (п.2.10.7 ПЭЭП).

4.21. Исключение размещения в одном помещении кислотных и щелочных аккумуляторов (п.2.10.4 ПЭЭП).

4.22. Переносные аккумуляторы закрытого типа и открытые до 60 В емкостью не более 72 Ач могут устанавливаться в общем производственном помещении в вентилируемых металлических шкафах. Переносные аккумуляторы закрытого типа, работающие в режиме разряда или постоянного подзаряда, заряд которых производится вне места их установки, могут устанавливаться в металлических шкафах с жалюзи без удаления воздуха. Герметичные стационарные аккумуляторы, заряд которых производится напряжением не более 2,3 В на элемент, могут устанавливаться в общем производственном помещении при условии установки над ними вентиляционного зонта (пп.4.4.29, 4.4.30 ПУЭ).

4.23. Междуэтажные перекрытия над аккумуляторной, электролитной и тамбуром должны быть газонепроницаемыми (п.5.11 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

# 5. Эксплуатация подъемных машин и механизмов (не подконтрольных
Госгортехнадзору) и погрузочно-разгрузочные работы

5.1. Наличие на ГПМ и на съемных грузозахватных приспособлениях надписей с указанием регистрационного (инвентарного) номера, грузоподъемности, ответственного за содержание и срока очередного испытания (пп.3.21, 3.30 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.2. Наличие и исправность концевых выключателей подъема, поворота, выдвижения телескопической части, передвижения, которые должны обеспечивать остановку грузозахватного органа на расстоянии до упора не менее 50 мм у электроталей, и не менее 200 мм у остальных ГПМ (пп.4.9.1, 4.9.3 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.3. Наличие металлических тросиков подвески корпусов кнопочных пультов управления (п.4.10.2 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.4. Заземление металлических корпусов кнопочных пультов управления, выполняемое не менее чем двумя проводниками, один из которых может быть тросик подвески (п.4.9.32 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.5. Наличие у люлек, в которых люди перемещаются и работают стоя, перил высотой не менее 1,2 м и с расстояниями между горизонтальными их элементами не более 0,3 м, а также наличие по периметру пола сплошного бортика высотой не менее 0,1 м и отсутствие дверей в люльке (п.3.4.1 ОСТ 45.27-84, п.6.7 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.6. Наличие у кабин сплошного ограждения с дверьми, открывающимися внутрь или раздвижными, и оборудованными с внутренней стороны запором (п.4.11.9 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.7. Оборудование механизмов подъема с электрическим приводом тормозами, автоматически срабатывающими при отключении двигателя, а механизмов подъема с ручным приводом - автоматически действующими дисковыми грузоупорными тормозами (п.3.5.4 ОСТ 45.27-84, пп.4.5.1, 6.4 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.8. Барабаны лебедок должны иметь с обеих сторон реборды, возвышающиеся над верхним слоем каната полностью заполненного барабана не менее, чем на два диаметра каната (п.4.4.5 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.9. Канатоемкость барабанов с учетом того, что при наинизшем положении грузонесущего органа на барабане оставались навитыми не менее полутора витков каната или троса (п.4.4.3 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.10. Состояние тросов, канатов и их петель, съемных грузозахватных приспособлений, блоков, крюков и скоб. Крюки и скобы должны быть только кованные или штампованные. Крюки, предназначенные для подвешивания люлек, оснащаются замками, а блоки должны иметь грузоподъемность не менее 1 т (разд.4.1, 4.2, 4.3, 4.4, п.6.7 ПУБЭ грузоподъемных кранов, п.10.5.27 Правил по ОТ на РРЛ связи).

5.11. Обеспечение закрепления лебедок и отводных блоков к якорям или фундаментам на усилие не менее двойной максимальной нагрузки (п.6.4 ПУБЭ грузоподъемных кранов, п.19.1 Правил по ОТ на радиопредпр.).

5.12. При горизонтальном подходе каната к лебедке он должен навиваться на барабан электролебедки сверху, а ручной лебедки - снизу (п.19.15 Правил по ОТ на радиопредпр.).

5.13. Установка лебедок на расстояниях не менее 20 длин барабана от ближайших отводных блоков (п.10.5.26 Правил по ОТ на РРЛ связи).

5.14. Наличие на люльках и кабинах подъемных устройств надписей с указанием допустимой грузоподъемности (п.3.4.4. ОСТ 45.27-84).

5.15. Оборудование кабин и люлек, перемещающихся по направляющим канатам, автоматическим ловителем (п.3.4.5. ОСТ 45.27-84).

5.16. Наличие подкладок под выносные опоры стреловых самоходных кранов (п.4.14.11 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.17. Оснащение кабины и неповоротной рамы стреловых кранов указателями наклона (п.4.9.16 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.18. Установка в кабинах управления пусковых резисторов электродвигателей не допускается (п.4.9.30 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.19. Наличие у стреловых самоходных кранов (кроме гусеничных) защиты от опасного напряжения во время работы их вблизи ЛЭП (п.4.9.18 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.20. Наличие у стреловых самоходных кранов и кранов мостового типа, если по технологии возможны их перегрузки, ограничителей грузоподъемности (пп.4.9.10, 4.9.11 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.21. Оснащение ГПМ, управляемых из кабины, звуковыми сигналами, по тону отличными от автомобильных (п.4.9.25 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.22. Кабины управления ГПМ должны иметь освещение, питаемое независимо от остального электрооборудования ГПМ (п.4.9.26 ПУБЭ грузоподъемных кранов).

5.23. Устройство приспособлений, препятствующих раскатыванию штабелей и обозначение границ укладки штабелей, проходов между ними на площадках для укладки грузов.

# 6. Эксплуатация сосудов, работающих под давлением (не подконтрольных
Госгортехнадзору), котлов, газового хозяйства и печного отопления

6.1. Наличие табличек (электрографических надписей) с данными, содержащими характеристики сосудов и котлов, а также надписей с указанием сведений о регистрации и сроке следующего освидетельствования (пп.4.9.2, 6.4.4, 9.2.3, 10.1.9, 10.2.8, 10.2.10, 10.2.15 ПУБЭ сосудов, работающих под давл., п.3.18 ПУБЭ паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа).

6.2. Наличие на сосудах и котлах поверенных манометров с красными отметками на шкалах, указывающими предельное давление (пп.5.3.1, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.10 ПУБЭ сосудов, работающих под давл., 5.4.2, 5.4.3, 5.6.4 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.3. Наличие у котлов предохранительных клапанов, оборудованных отбойными щитами или отводами, выкидных устройств или обводов запорных устройств внутреннего объема, оборудованных обратными клапанами при системе с расширительными сосудами, обводов запорных устройств при использовании в котлах тепла газов, отходящих от котлов-утилизаторов (п.5.5.1 ПУБЭ сосудов, работающих под давл., пп.2.12, 2.17, 5.2.1 - 5.2.7, 5.2.9 - 5.2.11, 5.2.18 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.4. Наличие пломб на предохранительных клапанах и манометрах (п.6.1.28 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

6.5. Оборудование мест хранения наполненных газовых баллонов (пп. ПУБЭ сосудов, работающих под давл.):

- одноэтажные помещения без чердака высотой не менее 3,25 м или площадки, защищенные от атмосферных осадков и солнечных лучей (пп.10.3.3, 10.3.17);

- помещение для хранения баллонов с горючими газами должно находиться в зоне молниезащиты, а покрытие пола должно исключать искрообразование (пп.10.3.17, 10.3.21);

- окна и двери открываются наружу, окна с матовым покрытием (п.10.3.17);

- вертикальное положение баллонов, оснащенных башмаками при хранении их в помещениях (п.10.3.15);

- закрепление вертикально хранящихся баллонов хомутами, цепями или установкой в ячейки (пп.10.3.15, 10.3.17);

- наличие прокладок между рядами баллонов, хранящихся горизонтально на площадках (п.10.3.16);

- расстояние не менее 1 м от отопительных приборов и не менее 5 м от открытого огня (п.10.3.4);

- раздельные склады для хранения баллонов с горючими газами и кислородных (п.10.3.3).

- наличие предохранительных колпаков на хранящихся наполненных и порожних газовых баллонах (п.10.3.26).

6.6. Перемещение баллонов только на специальной тележке (п.10.3.24).

6.7. Наличие плотно запирающихся лазов в барабанах и обмуровках топок котлов и газоходов (пп.2.8 - 2.10 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.8. Наличие поддонов с песком под форсунками котлов, работающих на жидком топливе (п.2.18 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.9. Требования к помещениям для установки котлов:

- отсутствие помещений и чердаков над котлами (п.4.2 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа);

- отделение мест установки котлов, при возможности размещения их в производственных помещениях, несгораемыми перегородками по высоте котла, но не ниже 2 м (п.4.4 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа);

- отсутствие в зданиях котельных помещений, по назначению не предназначенных для обеспечения их работы (п.4.5 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа);

- наличие не менее двух выходов с противоположных сторон из помещений котельных при их длине более 12 м с дверьми, открывающимися наружу, а также открывающихся внутрь котельной дверей во вспомогательные помещения, оборудованных пружинами (пп.4.6, 4.7 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа);

- наличие тамбура или тепловой завесы у ворот, через которые подается топливо и удаляются зола и шлак (п.4.8 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа);

- наличие аварийного освещения (п.4.9 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа);

- площадки обслуживания и лестницы должны быть изготовлены из огнестойких материалов и иметь рифленые поверхности и перила. Применение прутковой стали для их изготовления запрещается (пп.4.19, 4.20 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа);

- размещение расходных баков жидкого топлива вне котельных (п.4.9 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.10. Наличие, при ручном золоудалении, приспособлений для заливки воды в шлаковые и зольные бункера с управлением, устроенным на безопасном для обслуживания расстоянии (п.4.23 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.11. Наличие на паровых котлах не менее двух водоуказателей с отметками нижнего и высшего уровней, термометров на их питательных трубопроводах, термометров на входах и выходах воды водогрейных котлов, термометров на топливопроводах перед форсунками котлов, работающих на жидком топливе (пп.5.3.2, 5.3.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.12. Арматура котлов и трубопроводов должна иметь указатели направления потока среды, а ее штурвалы - указатели направлений вращения для их открывания и закрывания (п.5.6.1 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа, п.3.1.10 ПБ в газ. хозяйстве).

6.13. Оборудование котлов автоматикой безопасности (разд.5.8 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.14. Опломбирование запорных устройств резервных линий подачи в котлы сырой воды (п.6.6 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.15. Наличие у паровых котлов резервного питательного насоса (п.7.3 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.16. Наличие у питательных трубопроводов патрубков для выпуска воздуха и дренажей для спуска воды (п.5.6.5 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.17. Установка вне зданий баллонов газоснабжения в закрепленных по месту установки запирающихся шкафах с жалюзями с надписями "Огнеопасно. Газ" и на расстояниях не менее 0,5 м от дверей и окон первого этажа и не менее 5 м от окон и дверей цокольного этажа (п.7.3 ПБ в газ. хозяйстве).

6.18. Окраска газопроводов (3.1.11 ПБ в газ. хозяйстве).

6.19. Наличие в котельных часов и связи (п.8.11 ПУБЭ паровых котлов с давл. пара не более 0,07 МПа).

6.20. Наличие перед топками печей на полу из горючих материалов металлических листов размером не менее 0,5x0,7 м (п.1.5.9 Правил пожарн. безопасности).

6.21. Расстояния от печей до горючих конструкций должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м (п.1.5.9 Правил пожарн. безопасности).

6.22. На чердаках дымовые трубы и стены с дымовыми каналами должны быть побелены (п.1.5.10 Правил пожарн. безопасности).

# 7. Радиообъекты

7.1. Исправность устройств механической и электрической блокировок (разъединителей, приводов, замков и ключей, разрядников, заземлителей, выключателей, сигнализации положения) радиопередатчиков и аппаратуры проводного вещания, наличие переносных заземлений, разрядных штанг (п.1.1 ОСТ 45.19-80, п.4.1 ОСТ 45.05-93).

7.2. Акустическая сигнализация о включении дистанционно включаемого оборудования (п.12.3 Правил по ОТ на радиопредпр.).

7.3. Наличие наружного освещения площадок и дорог к зданиям радиообъектов с постоянным пребыванием персонала (п. 8.10 ВСН 332-93).

# 8. Антенные сооружения

8.1. Наличие у антенных сооружений высотой свыше 100 м дневной маркировки белыми и красными полосами одинаковой ширины не более 30 м и числом не менее трех, нанесенных перпендикулярно большему измерению. Крайние полосы окрашиваются в красный цвет (пп.3.4.4, 3.4.10, 3.4.12, 3.4.13 Наставления по аэродромной службе в ГА СССР).

8.2. Наличие у антенных сооружений высотой свыше 100 м светоограждения белыми проблесковыми (в неосвещенных местностях) или красными огнями от верхней точки и ниже через каждые 45 м (по два огня в каждом ярусе) и через каждые 45 м по протяженному периметру (пп.3.4.16, 3.4.20, пп.2, 3, 5 прил.8 Наставления по аэродромной службе в ГА СССР).

8.3. Огни светоограждения должны иметь электроснабжение категории надежности не менее I, подаваемое по отдельным фидерам и с автоматическим переключением с основного на резервное (пп.3.4.18, 3.4.24, 3.4.25, 3.4.28, 3.4.29 Наставления по аэродромной службе в ГА СССР).

8.4. Установка отключающего аппарата при переходе кабеля электропитания светоограждения с подземного участка на воздушный (п.9.4 ВСН 332-93).

8.5. Защита светильников светоограждения от падения льда (п.9.8 ВСН 332-93).

8.6. Для работ на антенно-мачтовых сооружениях должны применяться: монтерские когти, каски, предохранительный пояс с двумя цепями при необходимости перехода через бугели крепления оттяжек или площадки отдыха, обувь с подошвами без металлических гвоздей, брезентовые рукавицы (пп.18.7, 18.8 Правил по ОТ на радиопредпр.).

8.7. Толщина загнившего слоя у основания деревянных опорных конструкций не должна превышать 10% их диаметра (п.18.23 Правил по ОТ на радиопредпр.).

8.8. Основания опор, изолированных от земли, обносятся оградой из токонепроводящего материала, отнесенной от токонесущих элементов не менее чем на 3 м, и высотой не менее 1,5 м с запирающейся калиткой и предупреждающим плакатом "Стой. Напряжение" (п.4.3.5 ОСТ 45.27-84, п.7.1.15 ВНТП 212-93, п.18.26 Правил по ОТ на радиопредпр.).

8.9. Наличие у опор высотой более 16 м стационарных или передвижных подъемных устройств (с электроприводом при высоте опор более 60 м) или специально оборудованных лестниц. Опоры с сечением ствола менее 700 мм или высотой более 160 м обязательно оборудуются подъемными устройствами (п.1.3, 1.4 ОСТ 45.27-84, п.18.30 Правил по ОТ на радиопредпр.).

8.10. Расстояние от проводов фидеров до земли должно быть не менее 3 м, а до ветвей деревьев - на менее 2 м. Над проводами фидеров ветвей быть не должно (п.18.31 Правил по ОТ на радиопредпр.).

8.11. Отсутствие на передающих антеннах во время работы передатчиков рабочих канатов подъемных устройств и наличие на их блоках просмоленных веревок для запасовки рабочих канатов (п.19.11 Правил по ОТ на радиопредпр.).

8.12. Расположение вводов фидеров в здания на высоте не менее 3 м от земли, а при меньшей высоте - наличие ограждений, исключающих возможность прикосновения к фидерам (п.7.1.23 ВНТП 212-93).

8.13. Ограждение технической территории радиообъектов, а расстояния от анкеров оттяжек или краев их насыпей не должно быть менее 5 м (п.3.1.5 ВНТП 212-93).

8.14. На опорах фидерных линий не допускается подвеска приборов и проводов освещения и связи без экрана (п.7.1.34 ВНТП 212-93).

8.15. Минимальные расстояния от передающих антенн до воздушных ЛЭП, кабельных и воздушных линий связи и проводного вещания должны находиться в пределах от 50 до 300 м в зависимости от типов антенн (п.7.1.36 ВНТП 212-93).

8.16. Обозначение на местности опасной зоны вокруг антенных опор (1/3 их высоты) с защитой проходов, проездов и кровель зданий (пп.13.5, 13.6 ВНТП 212-93).

8.17. Выполнение молниезащиты каждой металлической и железобетонной антенной опоры и металлической оконечной опоры фидерных линий с использованием ВЧ заземлителей, металлических оснований опор и оттяжек, специально выполненных заземлителей для каждого токоотвода молниезащиты или, если технология работы не допускает их заземления, установкой грозоразрядников на входе антенны, вводах ее фидеров в здания с внешней стороны и на элементах антенн, не имеющих гальванической связи с опорой (пп. 2.5, 2.6, 2.7.4, 2.9, 2.11, 2.19, 2.31 ВСН 1-93).

8.18. Выполнение молниезащиты изолированных в основании антенных опор и снижений проволочных антенн ДВ и СВ радиовещательных станций при помощи грозоразрядников с воздушным зазором (пп. 2.20, 2.22 ВСН 1-93).

8.19. Присоединения экранов концентрических фидеров ДВ и СВ радиовещательных станций к ВЧ заземлителю у каждой фидерной опоры (п. 2.24 ВСН 1-93).

8.20. Обозначение мест заглубления заземлителей антенных опор (п.10.4.11 Правил по ОТ на РРЛ связи).

8.21. Крыши зданий, на которых расположены антенно-фидерные устройства, требующие обслуживания, должны иметь ограждения (п.10.4.23 Правил по ОТ на РРЛ связи).

8.22. Соблюдение следующих требований к лестницам, смонтированным на антенных опорах (разд.2 ОСТ 45.27-84):

- наличие у лестниц с углом наклона более 75 град. начиная с высоты 3 м, ограждений дугами через каждые 0,8 м, соединенными не менее, чем 3 продольными планками;

- расстояния от лестниц до дуг ограждения не менее 0,7 м и не более 0,8 м, а при использовании в качестве ограждений конструкций ствола опор - не более 1м;

- лестницы с углом наклона менее 75 град. должны иметь ширину не менее 0,6 м, ограждения в виде поручней и плоские, но не гладкие, ступени;

- наличие не менее чем через каждые 20 м площадок для отдыха размером не менее 0,5 х 0,5 м, с рифлеными поверхностями настила, с перилами высотой не менее 1,1 м с не менее, чем с одной, параллельной перилам, планкой на высоте 0,2 м от настила;

- наличие у откидных площадок для отдыха приспособлений, фиксирующих их в опущенном и поднятом состояниях;

- у лестниц с наклоном более 75 град. и при их высоте более 5 м наличие двух направляющих стальных прутков диаметром 20 мм для поочередного закрепления карабинов предохранительного пояса при переходе через площадки отдыха и дуги ограждения (примеч. к п.18.1 Правил по ОТ на радиопредпр.).

8.23. Обозначение на территории РРС и АМС запретных опасных зон воздействия ЭМИ антенн (п.8.7 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

8.24. Наличие виброгасителей на оттяжках, предусмотренные проектом (прил.5 Инстр. по экспл. антенных сооруж. РРЛ связи).

8.25. Соединение между собой расположенных ближе 40 м молниезащитных заземлителей антенных сооружений и контуров защитного заземления технического здания (п. 2.8 ВСН 1-93).

8.26. Наличие соединенных последовательно металлических поясов на этажах башен (или через каждые 9 м по высоте) (п.3.6 ВСН 1-93).

# 9. Автохозяйства и внутрипроизводственный транспорт

9.1. На пути движения транспортных средств по территории и внутри помещений: должны быть нанесены горизонтальная и вертикальная дорожные разметки, установлены предупреждающие знаки безопасности, рабочие места, колонны, стены и оборудование - ограждены от наезда (п.4.2.4 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.2. Наличие лежаков (п.2.1.1.11 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.3. Наличие табличек "Двигатель не пускать - работают люди", "Не трогать - под автомобилем работают люди" (пп.2.1.1.3, 2.1.1.4 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.4. Наличие противооткатных упоров и козелков для вывешивания автомобилей (пп.2.1.1.3 и 2.1.1.12 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.5. Наличие упоров у плунжеров гидравлических подъемников (п.2.1.1.5 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.6. Наличие молниеотводов и заземляющих устройств в хранилищах ГСМ (ГОСТ 12.1.010-76).

9.7. Наличие ящика с песком или опилками для удаления разлитых ГСМ и электролита, металлических емкостей вне помещений для их сбора, а также для сбора обтирочных материалов и наличие мест их сжигания (пп.2.1.1.29, 2.1.1.30, 5.2.11 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.8. Обеспечение газоотвода при необходимости проведения обслуживания автомобилей с работающем двигателем (пп.2.1.6.9 и 3.2.21 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.9. Наличие опломбированного клапана котла паровулканизационного аппарата (п.2.1.11.11 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.10. Наличие негорючих помещений для хранения легковоспламеняющихся материалов с непосредственным выходом наружу и отдельных помещений с приточно-вытяжной вентиляцией для производства окрасочных, противокоррозионных работ и обойных работ с покрытием полов из материалов, не дающих искры при ударе металлическим предметом (пп.2.1.13.3, 2.1.14.1, 2.1.15.1, 3.2.3, 3.2.9, 3.5.2 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.11. Отдельные помещения для хранения смазочных материалов, лакокрасочных материалов, химикатов, резинотехнических изделий (п.10.3 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.12. Наличие подкладок под выдвижные опоры автокранов (п.2.3.11.41 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.13. Наличие резинового коврика в кабине управления автокрана с электроприводом (п.2.4.3.7 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.14. Над въездными воротами указывается величина максимального вертикального габарита транспортного средства (п.3.1.4 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.15. Оборудование выходов из траншей и тоннелей ступенчатыми лестницами шириной не менее 0,7 м и перилами высотой не менее 0,9 м (пп.3.2.24, 3.2.25 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.16. Выходы из осмотровых канав, траншей и тоннелей не должны располагаться на путях движения автомобилей (пп.3.2.26, 3.2.27 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.17. Обеспечение необходимой длины канав с тем, чтобы транспортное средство не закрывало выходы (п.3.2.28 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.18. Наличие запасного выхода со скобами из канав, имеющих один выход (п.3.2.28 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.19. Наличие предохранительных реборд по краям осмотровых канав и эстакад, а также стационарных упоров у эстакад и тупиковых канав (п.3.2.32 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.20. Наличие в осмотровых канавах, траншеях и тоннелях деревянных решеток (древесных опилок) на полу, уклона пола 2%, облицовки стенок керамической плиткой, светильников в защищенном исполнении со скрытой проводкой и зануленным корпусом (пп.3.2.31, 3.2.33, 3.7.2.17 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.21. Наличие переходных мостиков в числе, не менее количества мест устанавливаемых на канаве автомобилей за вычетом одного, и шириной не менее 0,8 м для перехода через канавы и эстакады (п.3.2.34 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.22. Ворота из помещений должны открываться наружу, а с территории предприятия - внутрь (п.3.3.1 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.23. Помещения для хранения автотранспорта не должны сообщаться, или сообщаться через тамбур, с аккумуляторными, помещениями для сварки, покрасочными помещениями, столярными мастерскими, хранилищами ГСМ, котельными, ремзонами и др. помещениями, где постоянно находятся работающие (п.3.4.1 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.24. Наличие вдоль стен помещений, в которых могут находиться автомобили, колесоотбойных устройств (п.3.4.3 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.25. Наличие на полах помещений и площадок для хранения транспортных средств разметки, определяющей места их установки с учетом свободного открывания дверей и проездов (пп.3.4.4, 4.3.5 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.26. Наличие освещаемых ночью плана расстановки и порядка эвакуации автомобилей и плана движения по территории, вывешенного у ворот (пп.3.4.5, 4.2.5 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.27. Наличие отдельных систем приточно-вытяжной вентиляции в помещениях для ремонта и зарядки аккумуляторов, работы с лакокрасочными материалами, кузнечных, медницких, кузовных и вулканизационных работ (п.3.8.16 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.28. Наличие мест сбора и очистки производственных стоков (пп.3.9.6, 3.9.8, 3.9.10, 5.2.23, 10.5 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.29. Наружное освещение территории с управлением, независимым от управления освещением внутри зданий (п.4.1.2 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.30. В помещениях для хранения автотранспорта должна быть приточно-вытяжная вентиляция (п.3.4.6 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.31. Размещение компрессорных установок в отдельных помещениях с надписью на двери "Посторонним вход воспрещен" (п.7.5.2 Правил по ОТ на авт. транспорте).

9.32. В помещениях для мойки автомобилей электропроводка, источники освещения, электродвигатели должны иметь герметичное исполнение (п.2.1.3.1 Правил по ОТ на автотрансп.).

# 10. Сварочные работы

10.1. Наличие инвентарных номеров у сварочных аппаратов.

10.2. Оборудование сварочных постов ограждениями и навесами из несгораемых материалов (п.7.6.41 ПУЭ, пп.2.1.10.3, 2.1.10.4 Правил по ОТ на авт. транспорте).

10.3. Длина проводов от коммутационного аппарата электросети до сварочных аппаратов не должна превышать 10 - 15 м, а длина шлангов газосварочных аппаратов - от 10 до 20 м (п.6.7.22 ПУЭ, п.3.1.11 ПЭЭП, пп.2.1.10.15, 2.1.10.31 Правил по ОТ на авт. транспорте).

10.4. Рукоятки электрододержателей должны быть изготовлены из диэлектрического огнестойкого материала и иметь защитные козырьки (п.2.1.10.33 Правил по ОТ на авт. транспорте).

10.5. Дверцы корпусов сварочного оборудования, использующего напряжение свыше 42 В переменного и свыше 110 В постоянного тока, должны иметь блокировку, обеспечивающую снятие напряжения при их открывании или иметь замки со специальными ключами (п.7.6.24 ПУЭ).

10.6. Наличие у электросварочной установки прибора для определения величины сварочного тока или шкалы на его регуляторе (п.7.6.19 ПУЭ).

10.7. Заземление одного из выводов вторичной цепи источника сварочного тока или наличие у сварочной установки устройства защитного отключения (пп.7.6.25 - 7.6.27 ПУЭ).

10.8. Закрепление газоподводящих шлангов на ниппелях хомутами или отожженной проволокой (п.16.4.3 Правил пожарной безопасности).

10.9. Кабины сварочных постов должны иметь площадь не менее 3 кв.м (п.3.2.17 Правил по ОТ на авт. транспорте).

10.10. Ацетиленовые генераторы должны устанавливаться на открытых огражденных площадках не ближе 10 м от мест проведения огневых работ (п.16.4.1 Правил пожарной безопасности).

10.11. Наличие отсоса сварочных аэрозолей вблизи электрода (дуги) и наличие фильтров в вентиляционных устройствах помещений для сварочных установок, исключающих выброс вредных веществ в окружающую среду (п.3.1.13 ПЭЭП).

10.12. Наличие у сварщиков при проведении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током диэлектрических перчаток, галош, ковриков, а при работах в замкнутых и труднодоступных пространствах - касок и предохранительных поясов с канатами. При этом сварочные аппараты должны автоматически отключать напряжение холостого хода при разрыве сварочной цепи (пп.3.1.12, 3.1.18, 3.1.19 ПЭЭП).

# 11. Линейные сооружения

# НУП (НРП)

11.1. Оборудование надземной надстройки НУП (НРП) приспособлением для крепления тали (п.3.1.8 ОСТ 45.14-96).

11.2. Наличие на наружных и внутренних стенах цистерн и контейнеров НУП (НРП) по 2 болта для присоединения к заземлителю (п.3.2.3. ОСТ 45.14-96).

11.3. Наличие диэлектрических ковров поверх настила или металлического пола НУП (НРП) (п.3.2.6 ОСТ 45.14-96).

11.4. Оборудование подземных корпусов НУП (НРП) устройствами, исключающими самопроизвольное падение открытых крышек люков, на крышках надписи: "Перед началом работ провентилируй камеру НУП" и, при необходимости, "Открывать только при снятом избыточном давлении" (пп.3.2.7, 3.2.10 ОСТ 45.14-96).

11.5. Конструкция оконечных кабельных устройств должна предусматривать возможность выполнения видимых разрывов в цепях дистанционного питания (п.3.3.14 ОСТ 45.14-96).

11.6. Наличие закрепленной лестницы с перилами для спуска в подземную камеру НУП (НРП) (п.3.2.8 ОСТ 45.14-96).

11.7. Применение для поддержания кабелей под избыточным давлением сжатого воздуха. В закрытых помещениях НУП (НРП) азот применять запрещено (п.3.2.1 Инстр. по ОТ при тех. экспл. и ремонте НУП).

# Кабельные линии связи и сооружения

1.51. Выполнение прокладки по разнесенным трассам цепей с напряжением переменного тока до 42 В и цепей с напряжением переменного тока свыше 42 В, взаиморезервируемых цепей, цепей рабочего и аварийного освещения (пп.2.1.15, 2.1.16, табл.2.3.1 ПУЭ).

1.52. В коммуникационных шахтах не допускается совместная прокладка кабелей связи с трубопроводами, воздуховодами и кабелями электропитания (п.8.2 ВСН 116-93, п.4.4 ВСН 333-93).

1.53. На участке от станционных разветви тельных муфт до линейной стороны кросса должны предусматриваться кабели с изоляцией и оболочкой из ПВХ (марки ТСВ) (п.8.21, 8.22 ВСН 116-93).

11.8. Расположение в кабельных туннелях и в коллекторах кабелей связи не менее, чем на 20 см ниже силовых кабелей и не менее, чем на 10 см выше трубопроводов (пп.6.3.8 - 6.3.10 ВСН 116-93).

11.9. Оборудование помещений ввода кабелей электроарматурой и светильниками во взрывобезопасном исполнении. Светильники не должны располагаться над металлоконструкциями и над кабелями (п.8.2 ВСН 116-93, п.7.3.76 ПУЭ, п.5.8 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

11.10. Использование для подвески кабелей на опорах ВЛ кабелей с вмонтированным несущим тросом или подвеска кабеля на стальном канате из оцинкованных проволок, заземленным в начале и конце линии и через каждые 250 м в населенных пунктах или через каждые 2-3 км вне их, а также при вводах в НУП (пп.6.5.5, 6.5.7 ВСН 116-93).

11.11. Расположение каналов кабельных вводов не ниже 0,2 м от уровня пола помещений вводов кабелей и герметичная заделка со стороны помещения занятых и свободных каналов (пп.8.8, 8.9 ВСН 116-93, п.5.6 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ, п.5.11 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

11.12. Обособленная прокладка кабелей с дистанционным питанием на участках от ввода в здание до вводного оборудования (п.8.30 ВСН 116-93).

11.13. Помещения ввода кабелей и помещения КСУ должны располагаться в отдельных смежных помещениях с раздельными входами (п.5.5 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

11.14. Помещения ввода кабелей должны иметь, при длине более 25 м, два выхода, обитые с двух сторон железом двери, открывающиеся наружу, с замками, отпираемыми без ключа из помещений ввода кабелей, с пружинами для самозакрывания и с нанесенными знаками "Взрывоопасно" и "Не курить" (п.2.3.113 ПУЭ, п.5.13 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

11.15. В кабельных сооружениях должно исключаться попадание воды и устроены водосборники с выполнением уклона пола в их сторону 0,5% (п.2.3.114 ПУЭ).

11.16. Наличие в помещениях ввода кабелей автоматического газоанализатора или переносного с контролем наличия газа 1 раз в сутки и перед началом работы (п.5.14 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ, п.6.1 прил.1 Времен. рекоменд. по предотвращению попад. газа в помещения ввода кабелей).

11.17. Отсутствие в помещениях ввода кабелей связи вводов силовых кабелей, радиофидеров, водопровода, теплоцентрали, газопровода. Трубы центрального отопления самих помещений должны иметь сварные стыки (п.4.6 Времен. рекоменд. по предотвращению попад. газа в помещения ввода кабелей, п.5.7 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

11.18. Проходы воздухопроводов из помещения ввода кабелей в помещения КСУ и кабельные каналы в кросс и другие помещения должны быть герметично заделаны. Междуэтажные перекрытия над помещениями ввода кабелей должны быть газонепроницаемыми (п.2.23 BCH-600-IV-87, п.5.17 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ, п.5.11 Правил по ОТ при работах на ТФ станциях и ТГ).

11.19. Наличие у кабельного транспортера устройства для торможения вращающегося барабана (п.9.2.5 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

11.20. Заземление стоек, несущих фидера линий проводного вещания с напряжением выше 380 В, стальным проводом, подвешенным под фидером и заземленным через каждые 2 км (п.9.2.44 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

11.21. Оборудование кабельных опор кабельными площадками с перилами и на опорах, не оборудованных ступеньками, защитой деревянными рейками спусков кабелей, а также заземлений, не имеющих искрового промежутка (п.9.2.45 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ, пп.3.3.1.9, 3.3.1.11 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

11.22. Для выполнения работ в подземных смотровых устройствах должны применяться (пп. Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ):

- газоанализаторы (пп.9.3.1, 9.3.4);

- ограждения для открытых люков (п.9.3.11);

- вентиляторы (п.9.3.12);

- светильники во взрывобезопасном исполнении напряжением не выше 12 В (п.9.3.14);

- диэлектрические перчатки и галоши, защитные очки (п.9.4.22);

- указатели напряжения (пп.9.4.22, 9.6.12);

- спасательные пояса и каски (п.9.3.19);

- сумка для инструментов и приспособлений;

- чайник с крышкой для разогрева компаундов, паяльное ведро и рукавицы (п.9.4.2);

- инструмент с наконечниками из материала, исключающего искрообразования, для вскрытия крышек подземных смотровых устройств (п.2.4 Инстр. по ОТ монтажника связи, спайщика).

11.23. В кабельных сооружениях на кабелях с дистанционным питанием и кабелях проводного вещания должны быть нанесены полосы красного цвета (п.9.3.24 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ).

11.24. Помещения ввода кабелей должны оборудоваться отдельной системой естественной приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей кратность обмена воздуха 1,5 в час на притоке и вытяжке (п.4.5 Времен. рекоменд. по предотвращению попад. газа в помещения ввода кабелей).

11.25. Использовать занятый оптическими кабелями канал для прокладки электрических кабелей не допускается. Прокладка небронированных оптических кабелей в занятом канале кабельной канализации электрическими кабелями должна предусматриваться в полиэтиленовой трубе. Оптические кабели с броней могут предусматриваться к прокладке без полиэтиленовой трубы (пп.6.3.1, 6.3.2 ВСН 116-93).

# Воздушные линии связи

11.25. Штабели асбоцементных труб и столбов для опор воздушных линий связи не должны быть выше 1,5 м, иметь прокладки прямоугольного сечения между рядами, по две упорные стойки с каждой стороны штабеля вдоль его длины и стянутые через штабель проволочными хомутами (п.10.1.9 Правил по ОТ при работах на КЛС и ПВ, п.4.14 ТК N 6-97 Сборн. технолог. карт на выполн. травмоопасн. работ на ВЛС и ПВ).

11.26. Для работ на опорах и стойках ВЛС и ПВ должны применяться (пп. Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ):

- монтерские когти и обувь с резиновыми подошвами (пп.3.3.1.3, 4.1.1);

- предохранительные пояса и каски (п.3.3.1.3);

- индикаторы высокого и низкого напряжения (пп.3.3.1.6, 4.2.7, 13.6);

- брезентовые костюмы для работах на опорах, пропитанных антисептиками (п.3.3.1.5);

- веревка для поднятия на опору приспособлений и материалов (п.3.3.3.1);

- сумка для инструментов и приспособлений (п.4.3.7);

- страхующие канаты (п.4.2.9);

- инструмент с диэлектрическими рукоятками (п.13.6);

- предупреждающие знаки и плакаты (п.13.6);

- диэлектрические перчатки и галоши (пп.3.6.9, 13.6);

- стальной щуп для проверки степени загнивания оснований непропитанных и пропитанных опор (прил.5);

- молоток для простукивания пропитанных опор (прил.5);

- очки защитные (прил.1 Типов. инстр. по ОТ электромонтеров ВЛС и РФ).

11.27. Длины окружностей оставшихся здоровых частей древесины деревянных опор ВЛС, осматриваемых каждую весну, должны соответствовать табл. прил.5 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ (п.13.1. прил.5 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ, п.6.3.19 Правил ТО и рем. линий кабельных, воздушн. и смешанных местн. сетей связи).

11.28. Для выполнения работ по термитной сварке проводов должны применяться корытце для сбора термитных спичек и патронов, отдельные металлические коробки для хранения термитных патронов и обернутых в бумагу спичек (разд.3.5 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

11.29. Оборудование у стоек линий ПВ рабочих площадок или трапов с предохранительными тросами на крутых неогражденных крышах и на крышах, покрытие которых выполнено из механически непрочных материалов; пожарных лестниц на зданиях не выше двух этажей; предохранительных тросов при отсутствии люков вблизи стоек на неогражденных крышах (пп.4.2.2 - 4.2.4 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

11.30. Хранение антисептиков и принадлежностей для работы с ними в закрытых емкостях (пп.15.1.6, 15.3.1, 15.3.3 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

11.31. Расстояние между вводами в здания проводов ВЛС и ПВ и проводов электросети должно быть по горизонтали не менее 1,5 м. Вертикальное расположение вводов и их пересечение запрещается (п.2.4.56 ПУЭ, п.8.3.2 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

11.32. Оборудование деревянных опор ВЛС молниеотводами на участках сближения и пересечения (переходных) с ЛЭП и контактной сетью железных дорог. Молниеотводы должны иметь искровой промежуток размером 50 мм на высоте 1,5 м, а при наличии оттяжек - такелажные изоляторы на них (п.2.5.133 ПУЭ, пп.3.3.5, 3.3.6 ТК N 1-97 Сборн. технол. карт на выполн. травмоопасных работ на ВЛС и ПВ).

11.33. Совместная подвеска на общих опорах с ЛЭП напряжением не выше 380/220 В только проводов воздушных линий ПВ II класса, расположенных на опорах ниже проводов ЛЭП не менее, чем на 1,5 м, а в пролете - не менее, чем на 1 м (п.п.2.4.57, 2.4.58, 2.5.134 ПУЭ, п.8.3.1 Правил по ОТ при работах на ВЛС и ПВ).

11.34. Выполнение условий пересечений ВЛС и ПВ с ЛЭП:

- изолированные провода ЛЭП или ВЛС и ПВ, подземная кабельная вставка ЛЭП или ВЛС и ПВ, повышенная механическая прочность проводов ВЛС и ПВ (п.2.4.45 ПУЭ);

- пересечение должно находиться на расстоянии не менее 2 м от опоры ЛЭП (п.2.4.48 ПУЭ);

- провода ВЛС и ПВ (за исключением проводов стоечных линий ПВ с двойным креплением и ЛЭП с напряжением не выше 380/220 В при наличии изоляции проводов одной из линий) должны располагаться ниже проводов ЛЭП не менее, чем на 1,25 м (пп.2.4.47, 2.4.49, 2.4.51, 2.4.52 ПУЭ);

- переходные и смежные с ними опоры неизолированных проводов ВЛС и ПВ, расположенные на обочине дороги, должны быть защищены от наезда (п.2.5.133 ПУЭ);

- провода ВЛС и ПВ в пролете пересечения не должны иметь соединений и иметь двойное крепление на верхней траверсе или крюке (п.2.5.133 ПУЭ);

- пересечение ЛЭП с ВЛС ГТС выполняется только подземной кабельной вставкой линий ГТС (п.2.5.129 ПУЭ).

11.35. При сближении ЛЭП и ВЛС и ПВ опоры ВЛС и ПВ должны иметь подпоры, а расстояние между проводами линий должно быть не менее 2 м или 1,5 м в стесненных условиях (пп.2.4.54, 2.5.135 ПУЭ).

11.36. В качестве кабельной опоры при числе отходящих проводов не более 16 следует устанавливать деревянную опору, укрепленную подпорой или оттяжкой или укороченную железобетонную опору, а при числе проводов более 16 - полуанкерную опору или сдвоенную, укрепленную подпорой или оттяжкой (пп.8.53, 8.54 Руководства по строительству лин. сооружений местных сетей связи).

# 12. Предприятия почтовой связи

12.1. Оборудование, предназначенное для технологических процессов, при которых выделяется пыль, должны иметь местные отсосы или пылеприемники (п.2.2.30, 2.2.31 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.2. Оборудование, обслуживаемое двумя и более работниками и имеющее дистанционные, два и более пультов управления, а также пересекающее несколько помещений, оборудуется предпусковой сигнализацией и кнопками аварийного останова в каждом помещении и через каждые 10 м (пп.2.2.38 - 2.2.40 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.3. Наличие над напольными конвейерами, при необходимости перехода через них, мостиков со сплошными настилами и поручнями, имеющими высоту не менее 1 м (п.2.2.50 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.4. К электрокару следует прицеплять не более 3 тележек или контейнеров, к электротягачу - не более 5 (п.2.4.2 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.5. Наличие у тягачей и каров звуковых и видимых сигнальных устройств и видимых у последней тележки или контейнера (пп.2.4.2, 3.4.4 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.6. Состояние почтовых тележек и контейнеров: исправность грузовых пальцев, сцепных крюков, колес, тормозов, фиксаторов рулевого рычага, запоров дверей. Верхняя крышка контейнера должна откидываться на угол не менее 150 град. от транспортного положения (пп.2.4.3, 3.3.1 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.7. Наличие мест хранения неисправных контейнеров площадью из расчета не менее 3 кв.м на один контейнер (пп.3.3.2, 3.3.6 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.8. Наличие навесов над площадками погрузки-разгрузки контейнеров (п.3.3.11 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.9. Наличие шлемов-касок у водителей мотоциклов, мотороллеров, мопедов (п.3.1.4 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.10. Наличие багажников для сумок с корреспонденцией, исправность тормозов, звуковых сигналов и световых устройств у мотоциклов, мотороллеров, мопедов, велосипедов, (пп.3.1.5, 3.13.24, 3.13.25 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.11. Прочность крепления подвесных почтовых ящиков и шкафов опорных пунктов, недопустимость их крепления на деревьях, опорах линий связи и электропередачи (пп.3.1.7, 3.1.9 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.12. Использование только ножниц с тупыми концами или специальных ножей (п.3.2.9 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.13. Площадка весов должна быть выше поверхности стола для обработки посылок на 15-20 мм (п.3.2.11 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.14. Наличие ящиков для гирь (п.3.2.12 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.15. Фрезы запиловочных машин должны быть закрыты подпружиненными крышками (п.3.2.13 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.16. Установка электросургучниц на столах с несгораемым покрытием и с исключением возможности их смещения (п.3.2.14 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.17. Наличие у электросургучницы терморегулятора и местного отсоса над ней (п.2.13 ОСТ 45.43-87, п.3.2.14 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.18. Применение для электросургучниц лопаток длиной не менее 23 см с теплоизолирующими ручками (п.3.2.15 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.19. Ширина почтовых железнодорожных платформ не менее 8 м при двустороннем расположении вагонов и не менее 6 м - при одностороннем. По краю платформ - ограждения высотой не менее 5 см и шириной не менее 25 см (п.3.4.6 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.20. Наличие на железнодорожных платформах ПЖДП и ОПП ограничительных полос разметок: желтой - на расстоянии 0,5 м от края платформы для установки транспортных средств и белой - на расстоянии 1 м от края для движения транспорта (п.3.4.14 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.21. Наличие, при расстоянии между железнодорожной платформой и вагоном более 0,2 м, жестких закрепленных переходных мостиков, перекрывающих по ширине проемы дверей почтовых вагонов (п.3.4.15 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.22. Укладка почты на высоту не более 1 м и на расстоянии не менее 1,3 м от рельса при отсутствии железнодорожных платформ (п.3.4.16 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.23. Исправность запоров и ветровых фиксаторов дверей почтовых вагонов (п.3.3 Типов. инстр. по ТБ для разъездных работников почт. вагонов).

12.24. Наличие закрытых сосудов для хранения питьевой воды в почтовых вагонах (п.3.4.32 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.25 Исправность устройств для закрепления контейнеров в почтовых вагонах и в кузове автомобиля (пп.3.6.1, 3.8.1 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.26. Наличие в автофургонах для перевозки почты вентиляции, внутреннего освещения, сигнализации внутри кабины водителя, фиксаторов дверей в открытом положении, рифленых подножек под дверьми кузова на высоте не более 0,5 м от земли (пп.3.7.2 - 3.7.7 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.27. Наличие в автофургонах для перевозки почты, требующих обязательного сопровождения в кузове, огражденных мест для сопровождающих, дополнительного огнетушителя, устройств для открывания дверей изнутри и эвакуационного выхода (п.3.7.8 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.28. Наличие у окон обмена почты (пп. Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи):

- устройства сигнализации о прибытии автомобиля (пп.3.7.11, 3.7.12);

- навеса на высоте не менее 4 м и с вылетом не менее 2,5 м от стены (п.3.7.13);

- возможности размещения рядом стоящих у окон обмена автомобилей на расстояниях не менее 750 мм между их бортами (п.3.7.14);

- упоров для колес автомобиля высотой не менее 1/3 макс. диаметра колеса, обеспечивающих расстояние между стеной здания и задним бортом автомобиля не менее 500 мм и имеющих вертикальную черно-белую разметку (п.3.7.15);

- вертикальной ориентировочной полосы слева от окна и горизонтальной полосы на покрытии подъездного пути для точной установки автомобиля (п.3.7.16);

- транспортера с выдвижной секцией, заходящей в кузов автомобиля не менее чем на 150 мм (пп.3.7.21, 3.7.24);

- устройства сигнализации о выдвижении секции транспортера (п.3.7.22);

- приемного столика на выдвижной секции, окрашенного в красные и белые полосы, конструкция которого исключает попадание пальцев между ним и концевым барабаном (пп.3.7.25, 3.7.26);

- светильника в брызго-пылезащищенном исполнении (п.3.7.30);

- тепловой завесы (п.2.3 ОСТ 45.15-79).

12.29. Наличие спасательных средств при перевозке почты на лодках, шлюпках, аэросанях-амфибиях (пп.3.9.4, 3.11.5 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.30. Обеспеченность почтальонов противоскользящими приспособлениями для обуви, свистками, карманными фонарями, устройствами для отпугивания собак (пп.3.13.7, 3.13.35 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.31. Установка штемпелевальных машин на виброизолирующие прокладки (п.3.8 пр. Минсвязи России от 20.06.94 N 160).

12.33. Оборудование специальных мест для сушки спецодежды и спецобуви (п.3.13.8 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

12.34. Оборудование светофорной сигнализацией переездов для транспортировки почты через железнодорожные пути (п.3.4.10 Правил по ОТ в учрежд. и на предпр. почт. связи).

# 13. Станочный парк и механический инструмент

13.1. Установка стационарных станков на прочных фундаментах или основаниях и прочное их закрепление (п.7.2.2 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.2. У сверлильных станков шпиндель с патроном должен самостоятельно возвращаться в верхнее положение при отпускании штурвала подачи сверла (п.7.2.7 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.3. Ограждение подвижного стола или ползуна строгальных станков на всю длину максимального хода (п.7.2.8 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.4. Ножницы для резания металла должны быть установлены на столе и снабжены предохранительной линейкой, а масса противовесов пружинных ножниц должна быть достаточной, чтобы препятствовать самопроизвольному опусканию ножа (п.7.2.10, 7.2.11 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.5. Предохранительные устройства гильотинных ножниц, не допускающие попадание пальцев рук под нож (п.7.2.12 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.6. Наличие у ленточных пил деревообрабатывающих станков закрывающих их металлических кожухов, и устройств для улавливания пильной ленты в случае ее обрыва (п.7.2.14, 7.2.15 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.7. Плавающие ограждения зубьев маятниковых пил деревообрабатывающих станков (п.7.3.2 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.8. Ограждения ножевого вала фуговальных станков, автоматически открывающими щель на ширину обрабатываемой детали и наличие толкателей для маломерных заготовок (пп.2.2.50, 7.3.3 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.9. Наличие у круглопильных деревообрабатывающих станков кожухов, закрывающих диски пил и автоматически поднимающиеся при подаче материала, а также расклинивающих ножей, толщиной на 1 мм больше диска пилы с учетом развода зубьев, и зубчатого сектора, препятствующего обратному выходу материала (пп.7.3.4, 7.3.5 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.10. Оснащение рейсмусовых станков, независимо от наличия секционных подающих валков, предохранительными упорами, а на переднем крае столов - задерживающими завесами из качающихся планок (п.7.3.6 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.11. Оснащение станков устройствами, защищающими от отлетающей стружки и охлаждающей жидкости или наличие защитных очков (пп.2.2.8, 2.2.9 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.12. Наличие приспособлений для удаления стружки со станков, емкостей для сбора стружки и табличек "Станок не включать - неисправен" (пп.2.2.12, 2.2.17 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.13. Отбалансированность абразивных кругов, наличие эластичных прокладок между абразивными кругами и зажимающими их фланцами, отметок об испытаниях абразивных кругов и расположение на одном шпинделе кругов с диаметрами, отличающимися не более, чем на 10% (пп.2.2.32, 2.2.33, 2.2.27 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.14. Наличие у заточных станков подручников, перемещаемых по мере срабатывания абразивных кругов и обеспечивающих расположение обрабатываемых деталей выше плоскости, проходящей через центр круга, но не более чем на 10 мм, а также зазор между краем подручника и рабочей поверхностью круга не более 3 мм (пп.2.2.40 - 2.2.42 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.15. Наличие у заточных станков защитных экранов, сблокированных с пусковыми устройствами (пп.2.2.35, 2.2.37 Правил по ОТ на авт. транспорте).

13.16. Наличие металлических бандажных колец на концах деревянных ручек ручного механического инструмента, а у ручек молотков, кувалд и топоров - расклинивающих металлических клиньев (п.7.7.1 Правил по ОТ на авт. транспорте).

# Список принятых сокращений

аб. - абонентский

авт. - автомобильный

АМС - антенно-мачтовое сооружение

АО - антенная опора

БС - базовая станция

ВДТ - видеодисплейный терминал

ВЛС - воздушная линия связи

времен. - временный

возд. - воздушный

ВЧ - высокочастотный

выполн. - выполнение

ГА - гражданская авиация

газ. - газовый

ГПМ - грузоподъемная машина

ГСМ - горюче-смазочные материалы

давл. - давление

ДВ - длинные волны

инстр. - инструкция

ИТР - инженерно-технический работник

КИП - контрольно-измерительный прибор

КЛС - кабельная линия связи

лин. - линейный

ЛЭП - линия электропередачи

местн. - местный

НРП - необслуживаемый регенерационный пункт

НУП - необслуживаемый усилительный пункт

обслуж. - обслуживание

ОПП - отделение перевозки почты

ОТ - охрана труда

ПБ - правила безопасности

ПВ - проводное вещание

ПЖДП - прижелезнодорожный почтамт

пожарн. - пожарный

попад. - попадание

пост. - постановление

почт. - почтовый

пр. - приказ

предпр. - предприятие

Прил. - приложение

ПТБ при ЭЭП - Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей

ПУБЭ - Правила устройства и безопасной эксплуатации

ПУЭ - Правила устройства электроустановок

ПЭЭП - Правила эксплуатации электроустановок потребителей

разд. - раздел

радиопредпр. - радиопредприятие

радиотел. - радиотелефон

рекоменд. - рекомендация

рем. - ремонт

РРЛ - радиорелейная линия

РРС - радиорелейная станция

сборн. - сборник

СВ - средние волны

СЗ - средства защиты

СИ - средство измерений

сооруж. - сооружение

ТБ - техника безопасности

ТГ - телеграф

техн. - технический

технол. - технология

типов. - типовой

ТК - технологическая карта

ТФ - телефон

утв. - утвержден

учрежд. - учреждение

ЦС - центральная станция

экспл. - эксплуатация

ЭМИ - электромагнитное излучение

ЭУ - электроустановка

Приложение 3

к п.2.2

Утверждаю

Начальник Управления (отдела)

Госсвязьнадзора РФ

Подпись И.О.Фамилия

00.00.00

# План проведения проверки по охране труда лицензиата связи

# Структура текста

# 1. Нормативные документы для организации работы по охране труды

Из приложения 1 следует выбрать законодательные и нормативные акты, по которым будет осуществляться проверка организации работы по охране труда и соблюдение условий безопасности труда у лицензиата связи.

Например:

- Основы законодательства Российской Федерации по охране труда (постановление Верховного Совета Российской Федерации от 06.08.93 N 5601);

- Кодекс законов о труде Российской Федерации, гл.10;

- Положение о порядке организации работы по охране труда на предприятиях, в учреждениях и организациях, подведомственных Министерству связи Российской Федерации (приказ Минсвязи России от 24.01.94 N 18);

и т.д.

# 2. Практическое выполнение лицензиатом требований руководящих
документов по охране труда

Следует перечислить перечень распорядительной и отчетной документации по охране труда, которую должен предъявить лицензиат, а также указать подлежащие проверке вопросы организации эксплуатации основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, содержание территорий и помещений и т.п.

Государственный инспектор

Управления Госсвязьнадзора России

по ______________________________      Подпись                И.О.Фамилия

(наименование управления)

00.00.00

Приложение 4

к п.5.1

# Справка о проверке лицензиата по охране труда

# Структура текста

1. Сведения о том, когда, кем (в составе комиссии) и какой лицензиат (объект) обследовался.

2. Перечень производственных подразделений, которые обследовались.

3. Перечень проверяемых вопросов.

Организационная работа, ведение документации, организация эксплуатации сооружений, основного и вспомогательного оборудования, машин и механизмов, содержание территорий и помещений и т.п.

4. Перечень документов, представленных лицензиатом при проведении проверки организации работы по охране труда.

Можно указать в краткой форме соответствие или несоответствие перечня документов требуемому перечню или полностью перечислить представленные документы с указанием их реквизитов.

5. Результаты проверки.

Необходимо отметить выявленные недостатки с указанием разделов и пунктов нормативных документов и проектной документации, которые были нарушены.

6. Выводы.

Необходимо сделать вывод о соответствии (не полном соответствии или несоответствии) организации работы по охране труда и выполнения условий безопасности труда у лицензиата (на объекте) нормативным требованиям. Указать перечень мероприятий по устранению выявленных нарушений.

При необходимости (ввиду наличия нарушений, угрожающих здоровью и жизни работников или живущего вблизи предприятия населения) дать предписание на устранение этих нарушений с указанием сроков и адреса Управления Госсвязьнадзора России для отчета.

При невыполнении предписанных мероприятий государственный инспектор обязан составить протокол об административном правонарушении для вынесения руководством Управления Госсвязьнадзора России постановления о принятии соответствующих административных мер (наложении штрафа) или подготовить предложения о приостановлении действия лицензии.

Государственный инспектор

Управления Госсвязьнадзора России

по _______________________________           Подпись          И.О.Фамилия

(наименование управления)

Со справкой ознакомлен

представитель лицензиата

_________________________                   Подпись           И.О.Фамилия

(наименование лицензиата)

Приложение 5

к п.5.2

(оформляется на бланке регионального Управления Госсвязьнадзора России)

_________________________

(Руководителю предприятия

владельца лицензии)

_________________________

(Адрес предприятия)

# Предписание

00.00.00                                                        N _______

Управление Госсвязьнадзора России по ___________________________________,

(республика, край, область)

действующее на основании Положения о службе государственного  надзора  за

связью  в  Российской  Федерации,  утвержденного  постановлением   Совета

Министров - Правительства Российской Федерации   от  15.11.93  N  1156, и

Положения  о  лицензировании  деятельности  в  области связи в Российской

Федерации,  утвержденного   постановлением    Правительства    Российской

Федерации от 05.06.94 N 642, провело проверку лицензируемой  деятельности

________________________________________________________________________,

(предприятие владелец лицензии)

владельца лицензии N ___________________________, и установило следующее:

(Перечень замечаний)

В связи с изложенным предписываю:

(Текст предписания)

Старший государственный инспектор,

Начальник (заместитель начальника)           Подпись          И.О.Фамилия